## Slide 1: WEO2025の特徴と概要 （速報版）
J-POWER 中山 寿美枝

## Slide 2: WEO2025はシナリオに大きな変化、STEPSは健在ながら・・
CPS（現行政策シナリオ）が6年ぶりに復活
APS（CN表明国は達成するシナリオ）は新NDCが出揃っていないという理由で今回休み
NZEが「1.5℃抑制シナリオ」から「オーバーシュートシナリオ」に
  温度上昇は1.5℃を超えて数十年間「オーバーシュート」が続き（ピークは2050年＠1.65℃）、負の排出を継続することで2100年には1.5℃に低下するシナリオに変更された
CPSとSTEPSが主役（目指すべきはNZEという近年の書きぶりから大きく変化）
2021年発表のNZEは「即座のCO2 排出減少と2050年ネットゼロで温度上昇を1.5℃に抑制する」と想定、しかし、その後も排出が 増加し続けたことにより温度上昇は一旦1.5℃を超えてしまう
CO2ネット排出量の累積値と温度上昇幅は比例関係にあり、負の排出により累積排出量を減らして1.5℃上昇に戻すことが可能
2100年に気温上昇を1.5℃以下にするためには、約3.8Gt/年のBECCSとDACSによるCO2除去が必要
気温上昇は2050年に1.65℃のピークに達し、2100年までには1.5℃に戻る、しかしながら、著しく高いレベルの温暖化を完全には否定できない
2
1.5℃を上回る＝オーバーシュート
＊オレンジは筆者の注釈

## Slide 3: WEOシナリオの歴史
WEO2006 | WEO2007 | WEO2008 | WEO2009 | WEO2010 | WEO2011 | WEO2012 | WEO2013 | WEO2014 | WEO2015 | WEO2016 | WEO2017 | WEO2018 | WEO2019 | WEO2020 | WEO2021 | WEO2022 | WEO2023 | WEO2024 | WEO2025
リファレンスシナリオ
新政策シナリオ（NPS）
公表政策シナリオ（STEPS）
450シナリオ
持続可能な開発シナリオ（SDS）
2050年ﾈｯﾄｾﾞﾛ排出ｼﾅﾘｵ（NZE）
現行政策シナリオ（CPS）
公約シナリオ（APS）
中心シナリオ
2℃シナリオ
打ち切り
15℃シナリオ
BAUシナリオ
復活
1回
休み
CPS
打ち切り
3

## Slide 4: STEPSの位置づけが変化
CPSが復活してAPSが休止したことで、STEPSは３つのシナリオの中で真ん中に位置し、最悪のシナリオではなくなった
とはいえ、WEO2025には３つのシナリオを並べて示しているグラフは皆無、STEPSとCPSを並べているグラフも多くない
WEO2021～2024ではSTEPSはエネルギー需要もCO2排出も３つのシナリオの中で最大で、最悪のシナリオという位置づけだった
WEO2024
WEO2025
WEO2024
WEO2025
Chart: 
| 2010 | 2015 | 2023 | 2024 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
CPS | 654.245 | 744.085 | 776.503 | 809.885 | 838.023
STEPS | 654.245 | 708.014 | 717.493 | 730.883 | 747.026
NZE | 654.245 | 570.519 | 550.84 | 559.129 | 570.359
Histrorical data | 536.406 | 568.465 | 640.738 | 654.245
Chart: 
| 2010 | 2015 | 2022 | 2023 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
STEPS | 676.466 | 681.624 | 690.874 | 706.624 | 721.944
APS | 642.146 | 640.849 | 623.955 | 619.615 | 625.794 | 634.735
NZE | 642.146 | 587.974 | 544.123 | 538.468 | 549.804 | 563.999
Historical data | 536.333 | 568.461 | 628.998 | 642.146
Chart: 
| 2010 | 2015 | 2022 | 2023 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
STEPS | 36170.16 | 33285.4 | 31184.82 | 29752.02 | 28635.59
APS | 37723.05 | 32056.35 | 24677.89 | 18820.46 | 14748.37 | 11710.6
NZE | 37723.05 | 25112.4 | 13484.59 | 6220.91 | 2401.9 | 0
Historical data | 32805.45 | 35048.04 | 37229.96 | 37723.05
Chart: 
| 2010 | 2015 | 2023 | 2024 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
CPS | 38153.49 | 38503.2 | 38125.55 | 37992.7 | 37778.95
STEPS | 38153.49 | 35243.64 | 32763.54 | 30862.27 | 29629.09
NZE | 38153.49 | 17605.98 | 8136.8 | 3263.17 | 0
Histrorical data | 32853.96 | 35073.77 | 37819.61 | 38153.49
4
EJ
Gt-CO2
Gt-CO2
EJ

## Slide 5: CPSとSTEPSの違い
Current Policies Scenario (CPS) :エネルギー関連政策について、既に実施されているもの以外の変更を想定しない将来のエネルギーシステムの道筋を示すものである。したがってCPSは、現行の政策設定を狭義に解釈した上で構築される。すなわち、立法や規制で採択された政策のみを考慮し、政府が変更の意向を示している場合であっても、変更がないと仮定する。既存政策が複数の目標値を設定している場合、その下限値が達成されると想定する。CPSでは、期限付き政策や特定年度を目標とする政策は、期限が切れた後には強化されることなく終了する。この政策環境の見方と並行して、CPSは新エネルギー技術の導入・エネルギーシステムへの統合速度についても、概して慎重な見解を示す。エネルギーシステムにおける新技術の導入成長率は、近年見られた水準やSTEPSの予測よりも緩やかになると予測する傾向がある。 (本文p105記載内容を日本語訳)
Stated Policies Scenario (STEPS) :正式に提出されたがまだ採択されていない政策や、今後の方向性を示すその他の公式戦略文書も考慮に入れる。例えば、特定の日付までに特定の発電資産構成を達成することを目的とした電力セクターの開発計画、運輸セクターの一部における規制枠組みの改革計画、あるいは新築・改修建築物の特定効率水準達成計画などがこれに含まれる。こうした目標は自動的に達成されるとは想定せず、その実現の見通しや時期は、関連する市場、インフラ、財政上の制約の評価に左右される。CPSとのもう一つの違いは、期限付き政策に関するものである。CPSは政策が期限切れになれば終了すると想定するが、STEPSは期限付き政策が将来に延長され、同様の変化ペースを維持すると想定する。さらにSTEPSは、エネルギー技術と市場動向についてより動的な視点を提供し、CPSよりも若干速いペースでの新エネルギー技術の導入を可能とする。ただしCPSと同様に、STEPSもパリ協定に盛り込まれたような理想的な目標が達成されるとは想定していない。 (本文p105記載内容を日本語訳)
5

## Slide 6: WEO2025の構成
パートA：概要と背景（90頁）
1 概要と主要な知見（60頁）
2 シナリオの設定（30頁）
パートB：現在の傾向と政策に基づく見通し（160頁）
3 現行政策シナリオCPS（50頁）
4 公表政策シナリオSTEPS（60頁）
5 CPSとSTEPSのインプリケーション（50頁）
パートC：目標と公約に基づく見通し（70頁）
6 「全ての人のアクセス」実現（30頁）
7 2050年ネットゼロシナリオNZE （40頁）
パートD：地域別分析（60頁）
8 地域別分析
NZEは完全に脇役
CPSとSTEPSが主役
…重要鉱物や気候変動もここに
…ACCESSというSDG7達成シナリオ
…ほとんどSTEPSで説明
（日本は「日本と韓国」という区分で示されている）
6

## Slide 7: WEO2025のシナリオ別データ availability と定義
シナリオ | WEO2025AnnexA 記載データ 地域区分×対象年 | 有料AnnexA 記載データ 地域区分×対象年
CPS 既に導入済の政策と整合 | 世界 × 2035/2040/2050年 （+2010/2023/2024年の実績値） | 世界および主要地域/国（北米、米国、中南米、ブラジル、欧州、EU、アフリカ、中東、ユーラシア、ロシア、アジア太平洋、中国、インド、日本、東南アジア(=ASEAN)、OECD、非OECD、新興国および途上国、先進国） × 2035/2040/2045/2050年 (+2010/2023/2024年の実績値)
STEPS 公表されている政策と整合 |  | 世界 × 2030/2035/2040/2045/2050年
NZE 世界全体で2050年エネルギー起源・産業プロセスCO2ネットゼロ |  | 世界 × 2035/2040/2045/2050年 (+2010/2023/2024年の実績値)
“Current Policies Scenario (CPS) :エネルギー関連政策について、既に実施されているもの以外の変更を想定しない将来のエネルギーシステムの道筋を示すものである。したがってCPSは、現行の政策設定を狭義に解釈した上で構築される。すなわち、立法や規制で採択された政策のみを考慮し、政府が変更の意向を示している場合であっても、変更がないと仮定する。既存政策が複数の目標値を設定している場合、その下限値が達成されると想定する。CPSでは、期限付き政策や特定年度を目標とする政策は、期限切れ後に強化されない。この政策環境の見方と並行して、CPSは新エネルギー技術の導入・エネルギーシステムへの統合速度についても、概して慎重な見解を示す。 (本文p105記載内容を日本語訳)
“Stated Policies Scenario (STEPS) :正式に提出されたがまだ採択されていない政策や、今後の方向性を示すその他の公式戦略文書も考慮に入れる。例えば、特定の日付までに特定の発電資産構成を達成することを目的とした電力セクターの開発計画、運輸セクターの一部における規制枠組みの改革計画、あるいは新築・改修建築物の特定効率水準達成計画などがこれに含まれる。こうした目標は自動的に達成されるとは想定せず、その実現の見通しと時期は、関連する市場・インフラ・財政的制約の評価に依存する。(本文p105記載内容を日本語訳)
Net Zero Emissions by 2050 (NZE) Scenario :エネルギー部門が2050年までに二酸化炭素排出量ネットゼロを達成するための現実的だが野心的な世界的な道筋を示しており、地球の平均気温上昇を15℃に抑える（確率50％）という長期目標と整合している。過去のWEOとは異なり、NZEシナリオはもはや限定的なオーバーシュートシナリオではない。温暖化は16℃を超えてピークに達し、数十年以上にわたり15℃を上回った後、2100年までに15℃を下回る。このシナリオ軌道の変化は、近年における排出量の持続的な高水準と、一部の政策・技術導入の遅れたあるいは不均一な進展という現実を反映している。エネルギー部門の変革を非常に急速に進めることに加え、2100年までに気温上昇を15℃未満に抑えるには、現在大規模での実証が不十分なCO2除去技術の広範な導入も必要となる。 (本文p105-106記載内容を日本語訳)
2030年の値がない！
7

## Slide 8: 2030年の値がない・・シナリオ開始時期が5年後ろへ
WEO2021～WEO2024では2030～2050年の5年刻みでSTEPSの値が示されていたが、WEO2025では2030年の値はなく、2035～2050年に・・実績値とOutlookの空白期間が拡大
より手前の2030年の値がないことで、過去の傾向からOutlookの傾向が変化するCO2排出量などは、いつ傾向が変化するのかということがより不透明になった
WEO2024では現状の増加傾向から低下に変化する変曲点が「2023～2030の7年間のどこか」、WEO2025では「2024～2035の11年間のどこか」と範囲が広がってしまった
WEO2024
WEO2025
WEO2024
WEO2025
Chart: 
| 2010 | 2015 | 2023 | 2024 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
CPS | 654.245 | 744.085 | 776.503 | 809.885 | 838.023
STEPS | 654.245 | 708.014 | 717.493 | 730.883 | 747.026
NZE | 654.245 | 570.519 | 550.84 | 559.129 | 570.359
Histrorical data | 536.406 | 568.465 | 640.738 | 654.245
Chart: 
| 2010 | 2015 | 2022 | 2023 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
STEPS | 676.466 | 681.624 | 690.874 | 706.624 | 721.944
APS | 642.146 | 640.849 | 623.955 | 619.615 | 625.794 | 634.735
NZE | 642.146 | 587.974 | 544.123 | 538.468 | 549.804 | 563.999
Historical data | 536.333 | 568.461 | 628.998 | 642.146
Chart: 
| 2010 | 2015 | 2022 | 2023 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
STEPS | 36170.16 | 33285.4 | 31184.82 | 29752.02 | 28635.59
APS | 37723.05 | 32056.35 | 24677.89 | 18820.46 | 14748.37 | 11710.6
NZE | 37723.05 | 25112.4 | 13484.59 | 6220.91 | 2401.9 | 0
Historical data | 32805.45 | 35048.04 | 37229.96 | 37723.05
Chart: 
| 2010 | 2015 | 2023 | 2024 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
CPS | 38153.49 | 38503.2 | 38125.55 | 37992.7 | 37778.95
STEPS | 38153.49 | 35243.64 | 32763.54 | 30862.27 | 29629.09
NZE | 38153.49 | 17605.98 | 8136.8 | 3263.17 | 0
Histrorical data | 32853.96 | 35073.77 | 37819.61 | 38153.49
7年間
11年間
8
EJ
EJ
Gt-CO2
Gt-CO2

## Slide 9: 2030年の値がない・・比較分析でも不確実性が増加
石油、石炭、天然ガス、CO2排出量は全て過去の実績は増加トレンドであったが、 STEPでは「2035年以降は減少」
本文中には、STEPSではピークが、石油は2030年、石炭は「すぐに」、天然ガスは2035年、CO2は「数年のうちに」来ると記載されているが、データでは確認できない
⇒2030年データが欠損していることで、これまで以上に不透明感が増加
Chart: 
| 2010 | 2015 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
WEO2021S | 32344.5 | 34457.6 | 35965.9 | 34156.1 | 36267.3 | 35853.7 | 35311.5 | 34748.4 | 33903.2
WEO2022S | 32893.3 | 35096.2 | 34779.4 | 36638.5 | 36210.8 | 34996.3 | 33861.3 | 32940.1 | 31979.1
WEO2023S | 32877.36 | 35052.03 | 36588.9 | 36930.11 | 35125.3 | 33093.61 | 31656.68 | 30654.65 | 29695.87
WEO2024S | 32805.45 | 35048.04 | 37229.96 | 37723.05 | 36170.16 | 33285.4 | 31184.82 | 29752.02 | 28635.59
WEO2025S | 32853.96 | 35073.77 | 37819.61 | 38153.49 | 35243.64 | 32763.54 | 30862.27 | 29629.09
Chart: 
| 2010 | 2015 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
WEO2021S | 115.1 | 123.2 | 141.4 | 138.7 | 155.9 | 161.9 | 168 | 172.8 | 174
WEO2022S | 115.293 | 123.567 | 139.336 | 145.718 | 149.724 | 148.034 | 147.484 | 147.325 | 146.826
WEO2023S | 114.964 | 123.175 | 145.714 | 143.546 | 147.541 | 145.135 | 143.419 | 142.529 | 141.563
WEO2024S | 108.745 | 115.655 | 136.378 | 136.932 | 143.635 | 142.354 | 140.424 | 139.964 | 138.754
WEO2025S | 108.807 | 115.633 | 136.025 | 139.43 | 154.668 | 153.305 | 151.681 | 149.019
Chart: 
| 2010 | 2015 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
WEO2021S | 172.1 | 181.1 | 187.9 | 171.4 | 198.5 | 200.4 | 199.6 | 199.3 | 198.3
WEO2022S | 173.069 | 182.786 | 172.214 | 183.163 | 197.29 | 198.588 | 197.836 | 197.354 | 196.699
WEO2023S | 173.018 | 182.165 | 182.443 | 186.738 | 195.141 | 188.734 | 181.646 | 185.877 | 185.825
WEO2024S | 173.304 | 181.96 | 187.34 | 192.277 | 195.141 | 188.734 | 181.646 | 177.481 | 175.507
WEO2025S | 173.658 | 181.926 | 191.725 | 193.305 | 191.531 | 187.452 | 185.148 | 183.918
Chart: 
| 2010 | 2015 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
WEO2021S | 153 | 161 | 162.2 | 155.8 | 150.2 | 141.4 | 132.9 | 125 | 116.8
WEO2022S | 153.023 | 160.861 | 156.753 | 165.324 | 150.826 | 138.503 | 127.946 | 119.675 | 111.072
WEO2023S | 152.922 | 160.71 | 167.345 | 170.161 | 146.648 | 130.239 | 118.527 | 110.04 | 101.033
WEO2024S | 151.011 | 158.039 | 168.95 | 171.784 | 151.417 | 126.164 | 109.422 | 98.423 | 89.393
WEO2025S | 150.767 | 158.18 | 172.815 | 174.55 | 138.961 | 116.338 | 100.28 | 90.977
EJ
EJ
EJ
Gt-CO2
9

## Slide 10: WEO2025の概要（WEO本文から）

## Slide 11: エグゼクティブサマリーの強調部分
差し迫った脅威と長期的な危険が、エネルギーを経済・国家安全保障の中核課題へと押し上げている。
  地政学的な脆弱性と低調な原油価格が共存している。
  各国はエネルギー安全保障と手頃な価格を優先しているが、その達成手段は国によって異なる。
  国際システムに亀裂が生じ、貿易の見通しに不確実性があるが、エネルギー貿易はこれまで以上に重要だ。
  排出量削減に向けた国内外の取り組みは以前ほどの勢いを失っているが、気候リスクは高まっている。
同時に、世界は依然としてエネルギーを渇望している。
エネルギーの未来には単一のシナリオは存在しない。だからこそWEO2025は複数のシナリオを提示する。いずれも予測ではない。WEO2025では主に三つのシナリオを提示する。そのうち二つは初期条件を設定し、その帰結を検証するもので、現行政策シナリオ（CPS）と表明政策シナリオ（STEPS）である。三つ目のシナリオである「2050年ネットゼロ排出シナリオ（NZE）」は、特定のエネルギー・気候関連目標を達成するための道筋を示すものである。
石油・ガス供給の安全保障に影響を与える従来のリスクに加え、現在では他の分野、特に重要鉱物のサプライチェーンにおける脆弱性が顕在化している。
また、気候変動に伴うリスクの増大、サイバー攻撃、重要インフラを標的としたその他の悪意ある活動に対する耐性を強化することが急務となっている。
電力は現代経済の中核であり、あらゆるシナリオにおいて電力需要はエネルギー消費全体の伸びを大きく上回る。
電力時代の電力安全保障における核心的な課題は、新たな送電網、蓄電設備、その他の電力システム柔軟性源の導入速度である。
11

## Slide 12: エグゼクティブサマリーの強調部分（続き）
所得と気温の上昇により、空調用電力需要が急増している。
データセンターやAI向けの電力需要の爆発的増加は、先進国と中国に集中している。
エネルギー市場の力学はますます、インドと東南アジアが主導し、中東、ラテンアメリカ、アフリカ諸国が加わる新興経済国グループによって形作られるようになってきている。
需要の新たな地理的分布を世界のエネルギー資源の分布に重ね合わせると、2035年までのエネルギー消費の増加の80%が、高品質の太陽光照射量を有する地域で発生することが明らかになる。
ペースには差があるものの、太陽光発電（PV）を筆頭に、再生可能エネルギーはあらゆるシナリオにおいて他の主要エネルギー源よりも急速に拡大する。
太陽光パネルとバッテリーの生産能力は豊富で、その多くが中国に集中しているため価格は競争力を維持しているが、一部の市場では懸念も生じている。
シナリオに共通するもう一つの要素は、原子力エネルギーの復活である。従来型の大規模発電所と小型モジュール炉（SMR）を含む新設計の両方への投資が増加している。
共通点がある一方で、シナリオはエネルギー需要を満たす方法において異なっている。これは石油、天然ガス、石炭に対する異なる見通しに反映されている。
石油市場は、南北アメリカの5生産国（米国、カナダ、ガイアナ、ブラジル、アルゼンチン）と需要成長の鈍化により、短期的には供給が十分と見込まれる。しかしCPSでは、現在の価格下落圧力は長く続かない。
2025年には世界の新型車販売台数の25％以上をEVが占め、電池コストは劇的に低下しているが、EV販売と石油需要の今後の展開には複数の可能性が存在する。
12

## Slide 13: エグゼクティブサマリーの強調部分（続き）
新規LNGプロジェクトの最終投資決定は2025年に急増し、今後数年間の天然ガス供給増加予想に拍車をかけ、国際価格の下落を約束している。
今年のSTEPSでは天然ガス需要が上方修正されたが、新規LNGの行き先については依然として疑問が残る。
石炭市場の動向は、他のいかなる燃料よりも、少数の主要新興国・発展途上国によって決定される。中国が圧倒的に重要であり、次いでインド、インドネシア、その他の東南アジア諸国が続く。
現在、約7億3000万人が依然として電気のない生活を送っており、約20億人（世界人口の4分の1）が健康に有害な調理方法に依存している。
世界のエネルギー関連CO2排出量は2024年に過去最高の38ギガトン（Gt）に達し、CPSシナリオではこの水準が維持される。これは2019年にこのシナリオをモデル化した時と比べ、2050年までに約10Gt減少することを意味する。STEPSシナリオでは、排出量は21世紀半ばまでに30Gtを下回る。
気候変動による最も深刻なリスクを緩和する道筋は依然として実現可能であり、主要技術には強い推進力がある。しかし、パリ協定署名から10年が経過した現在、一部の国レベルでの正式な約束は弱まっている。
排出量を大幅に削減する選択肢は十分に理解されており、多くの場合、費用対効果が高い。
今日のエネルギー政策立案者にとって、差し迫ったエネルギー安全保障の課題が最優先事項となっている。これには、1973年の石油ショック後に各国政府が国際エネルギー機関（IEA）を創設した際に示したのと同じ精神と集中力が必要とされる。
13

## Slide 14: シナリオ別の燃料価格とCO2価格
燃料価格は石油、ガス、石炭ともにCPS＞STEPS＞NZE、市場原理で需要が小さいほど安くなる
ガスも石炭も米国は他地域と比べて大幅に安い
CPS、STEPSのCO2価格を有する国に日本が追加された←GX政策のカーボンプライシングを反映
NZEのその他新興市場・途上国の2050年CO2価格が従来の55ドルから55～180ドルの広範囲に変化
14

## Slide 15: 一次エネルギー供給
Chart: 
| 2010 | 2015 | 2023 | 2024 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
CPS | 654.245 | 744.085 | 776.503 | 809.885 | 838.023
STEPS | 654.245 | 708.014 | 717.493 | 730.883 | 747.026
NZE | 654.245 | 570.519 | 550.84 | 559.129 | 570.359
Histrorical data | 536.406 | 568.465 | 640.738 | 654.245
総需要はCPSは過去のペースで増加、STEPSは微増、NZEは激減して横ばい
タイプ別には、再エネと原子力は全てのシナリオで増加、石油と天然ガスはCPSのみ増加、石炭は全てのシナリオで低下
Chart: 
| 2010 | 2015 | 2023 | 2024 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
Renewables CPS | 82.734 | 142.275 | 169.041 | 194.983 | 217.229
Renewables STEPS | 82.734 | 148.915 | 179.305 | 208.447 | 233.421
Renewables NZE | 82.734 | 223.672 | 297.723 | 357.087 | 401.174
Renewables Histrorical data | 43.026 | 53.282 | 77.788 | 82.734
Chart: 
| 2010 | 2015 | 2023 | 2024 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
Coal CPS | 178.449 | 164.627 | 154.642 | 146.989 | 138.452
Coal STEPS | 178.449 | 143.439 | 121.011 | 104.918 | 95.492
Coal NZE | 178.449 | 70.031 | 29.37 | 20.945 | 15.164
Coal Histrorical data | 152.635 | 161.007 | 176.388 | 178.449
Chart: 
| 2010 | 2015 | 2023 | 2024 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
Oil CPS | 193.305 | 201.082 | 204.008 | 209.19 | 214.555
Oil STEPS | 193.305 | 191.531 | 187.452 | 185.148 | 183.918
Oil NZE | 193.305 | 129.134 | 91.605 | 64.44 | 45.3
Oil Histrorical data | 173.658 | 181.926 | 191.725 | 193.305
Chart: 
| 2010 | 2015 | 2023 | 2024 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
Nuclear CPS | 31.018 | 42.365 | 48.908 | 53.267 | 57.294
Nuclear STEPS | 31.018 | 42.861 | 50.396 | 55.655 | 60.928
Nuclear NZE | 31.018 | 55.448 | 69.057 | 75.335 | 77.986
Nuclear Histrorical data | 30.091 | 28.063 | 29.919 | 31.018
Chart: 
| 2010 | 2015 | 2023 | 2024 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
Natural gas CPS | 147.661 | 175.028 | 181.937 | 188.291 | 194.347
Natural gas STEPS | 147.661 | 165.489 | 164.854 | 163.577 | 161.124
Natural gas NZE | 147.661 | 91.14 | 62.196 | 40.597 | 30.14
Natural gas Histrorical data | 114.606 | 122.406 | 143.816 | 147.661
15
＊WEO2025本文中にシナリオ比較のグラフがないため、データから作図したものを示す
EJ
EJ
EJ
EJ
EJ
EJ

## Slide 16: CO2排出量
CPS（左図）・・CO2排出量は2030年初めにピークに達し、2050年までほぼ横ばい
部門別：電力は間もなく減少に転じ、産業＆運輸は増加、民生は微減と従来トレンドを維持
地域別：OECDは従来トレンドで減少、中国も間もなく減少に転じるが、その他地域の増加で相殺
STEPS（右図）・・CO2排出量は間もなくピークに達して減少に転じ、2050年には2005年レベルに
部門別：電力は間もなく減少に転じて急減する、運輸も減少
地域別：OECDと中国は大きく減少、その他地域はほぼ横ばい
二酸化炭素排出量は産業と運輸部門では増加するが、電力部門での減少により、排出量は2050年まで長らく横ばいの状態に
中国における石炭火力の減少を主な要因とする発電電力量ミックスの変化は、CO2排出量を全体的に減少させる
16

## Slide 17: 発電電力量
石炭と天然ガスは2030年代まで世界の電力供給の基盤であり続ける。 これに原子力の復活と再生可能エネルギーの急速な導入が加わる。
太陽光、風力、原子量の増加、そして石炭火力の減少により、世界の発電電力量ミックスは変容する。
CPS（左図）：発電電力量ミックスの化石燃料割合低下、再エネ割合上昇
石炭は漸減、天然ガスは漸増、太陽光と風力が急増する
化石燃料割合は2050年には30%にまで低下、再エネ割合は上昇して2050年には60%を超える
STEPS（右図）：発電電力量ミックスの化石燃料割合低下、再エネ割合上昇
化石燃料割合は2050年には2%にまで低下、再エネ割合は上昇して2050年には70%を超える
17

## Slide 18: 石油
石油化学原料と航空需要の増加に牽引され、世界の石油需要は2035年に105百万バレル/日、2050年には113百万バレル/日に増加する
道路輸送の電化が2030年頃の石油需要ピークの主因である。石油化学原料と航空分野では、石油使用がより堅調に推移する。
CPS（左図）：2050年まで増加し続ける
石油化学と航空部門の石油需要が増加する
新興国・途上国の石油需要の増加が先進国の石油需要の減少を上回る
STEPS（右図）：2030年頃にピークに達してその後漸減する
乗用車の石油需要の減少が新興国・途上国の需要増加を減らし、先進国の需要減少を加速させる
18

## Slide 19: 天然ガス
天然ガスの需要は2035年までに20％、2050年までに30％増加する。これは発電や産業分野での利用拡大が要因であり、特にアジア太平洋地域と中東で顕著である
北米と欧州での減少が、アジア太平洋地域と中東での増加を相殺して、天然ガスの需要増加は2030年代半ばに頭打ちとなる。
CPS（左図）：2050年まで増加し続ける
天然ガス需要は全ての部門、特に発電と産業で増加
アジア太平洋と中東で大きく天然ガス需要が増加
STEPS（右図）：2030年代半ばにピークに達して、その後漸減する
発電部門でも2030年半ばにピーク、アジア太平洋・中東の需要増加は緩慢
19

## Slide 20: 石炭
主に中国と先進国での需要減少により、石炭の使用量は2030年までにピークを迎える。産業でのみ石炭利用が2050年まで堅調に推移する。
主に電力部門の需要減により、石炭需要は2035年までに20％、2050年までに45％減少する。製鉄における代替手段がほとんど存在しないため、産業部門の石炭需要はより堅調である。
CPS（左図）：間もなくピークに達し、2050年には2010年のレベルまで減少
部門では、発電部門の石炭需要が低下
地域では、中国の石炭需要が低下
STEPS（右図）：間もなくピークに達し、2050年には2000年のレベルまで減少
発電部門の石炭需要、中国の石炭需要が大幅に低下
20

## Slide 21: 電力消費とその用途のシェア
CPS（左図）と STEPS（右図）を比較すると・・
電力消費量は両シナリオでほぼ同じ、2035年のシェアを比較すると、
  産業用途とEVはCPS＜STEPS、STEPSの方が電化が進む
  家電＆冷房用、データセンター用はCPS＞STEPS、省エネ技術の進展が影響
  STEPSには一定の水素製造の用途がある（CPSにはない）
21

## Slide 22: CPSとSTEPSの比較：化石燃料
CPSでは電気自動車の普及が遅いため石油需要が高い。特に新興市場と発展途上国（EDME)ではガスと石炭の需要も高い。
STEPSにおける化石燃料需要とCPSにおける追加的需要（部門別）（2010-2050）
22

## Slide 23: CPSとSTEPSの比較：他機関のシナリオとの位置関係
CPSは、石油・ガス需要の強い継続的成長を予測するシナリオ群の中間付近に位置する。一方STEPSは、2050年までに需要が減少すると予測する他の見通しと同様の位置にある。
世界の2050年までの石油・ガス需要のシナリオ比較
23

## Slide 24: CPSとSTEPSの比較：CO2排出量
石炭火力発電の増加がシナリオ間の排出量差の主な要因である。
ただしCPSの最終消費部門でも排出量は増加している。
要因別のシナリオ間のCO2排出量の違い（2010-2035）
24

## Slide 25: 石炭需要がCPS想定より上振れする可能性
石炭需要について、CPS想定より更に増加する可能性があることを示している
その要因として、（CPS想定と比較して）石炭からガスへの転換の下振れ、発電効率の向上がない場合、 電力需要の上振れ、太陽光と風力の下振れ、を挙げている
中でも影響が大きいのは、電力需要の上振れと風力・太陽光の下振れ
石炭需要のさらなる増加は、クリーン技術の導入が大幅に減速し、効率向上の効果が大きく低下したことを示している可能性がある。
25

## Slide 26: WEO2025の（本文から見える）特徴
NZEが完全に脇役となり、主役はCPSとSTEPSとなっている
復活したCPSは、完全にSTEPSと平等に扱われており、PartBではCPSをSTEPSより先に記載するなど、（米国への？）配慮が伺える
シナリオ別の記載が多く、CPSとSTEPSの比較は限定的
CPSは化石燃料多目、再エネ少な目、STEPSは化石燃料少な目、再エネ多目という点が一番の差異、しかし、発電電力量と原子力はほぼ同量
CPSでもCO2排出量は間もなくピークを迎えることになっており、その主要因は石炭需要が現状の増加傾向から間もなく減少に転じる、という想定（前頁の通り上振れの可能性も示す）
米国の政策変更（OBBBによるIRA修正など）について、その結果としてEV、太陽光、風力などの想定を見直していることが、（しつこいくらい）各所に記載されている
主役ではないが、NZEについて「まだ実現可能」とし、NZEによる社会的包摂やエネルギーセキュリティ強化などのメリットを強調している
しかしながら、NZEを（さり気なく）1.5℃抑制シナリオからオーバーシュートシナリオに変化させ、カーボン価格を引き上げる、などの策を弄している感がある

## Slide 27: WEO2021～WEO2025比較分析 有料の詳細データを使って分析

## Slide 28: 主要な指標の比較
Chart: 
| 2010 | 2015 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
WEO2021S | 21519.7 | 24268.9 | 26959 | 26761.6 | 33574.7 | 36946.1 | 40552.8 | 43880.9 | 46703
WEO2022S | 21538.9 | 24287.3 | 26707.7 | 28333.9 | 34833.6 | 38630.2 | 42641.6 | 46440.2 | 49844.9
WEO2023S | 21532.98 | 24285.77 | 28346.1 | 29033.19 | 35801.9 | 40493.85 | 45417.55 | 50107.3 | 53984.57
WEO2024S | 21510.88 | 24304.98 | 29145.16 | 29863.4 | 37488.89 | 42766.49 | 48409.34 | 53884.96 | 58352.13
WEO2025S | 21519.02 | 24309.69 | 29975.07 | 31229.37 | 44273.93 | 49114.24 | 53824.12 | 58080.77
一次エネルギー供給はWEO2021～2024の連続下方シフトからWEO2025では上方シフトに変化
最終エネルギー消費はWEO2021～2024で連続下方シフトからWEO2025では上方シフトに変化
発電電力量はWEO2021～2024で連続上方シフト、WEO2025ではWEO2024からほぼ変化なし
CO2排出量はWEO2021～2024の連続下方シフトからWEO2025では上方シフトに変化
Chart: 
| 2010 | 2015 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
WEO2021S | 544.7 | 576 | 613 | 589.1 | 671 | 694.3 | 714.8 | 732.3 | 743.9
WEO2022S | 541.981 | 576.003 | 592.311 | 624.164 | 673.271 | 691.149 | 708.16 | 725.258 | 740.009
WEO2023S | 541.297 | 574.048 | 624.047 | 631.978 | 667.905 | 678.433 | 691.889 | 709.783 | 724.958
WEO2024S | 536.333 | 568.461 | 628.998 | 642.146 | 676.466 | 681.624 | 690.874 | 706.624 | 721.944
WEO2025S | 536.406 | 568.465 | 640.738 | 654.245 | 708.014 | 717.493 | 730.883 | 747.026
Chart: 
| 2010 | 2015 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
WEO2021S | 32344.5 | 34457.6 | 35965.9 | 34156.1 | 36267.3 | 35853.7 | 35311.5 | 34748.4 | 33903.2
WEO2022S | 32893.3 | 35096.2 | 34779.4 | 36638.5 | 36210.8 | 34996.3 | 33861.3 | 32940.1 | 31979.1
WEO2023S | 32877.36 | 35052.03 | 36588.9 | 36930.11 | 35125.3 | 33093.61 | 31656.68 | 30654.65 | 29695.87
WEO2024S | 32805.45 | 35048.04 | 37229.96 | 37723.05 | 36170.16 | 33285.4 | 31184.82 | 29752.02 | 28635.59
WEO2025S | 32853.96 | 35073.77 | 37819.61 | 38153.49 | 35243.64 | 32763.54 | 30862.27 | 29629.09
TWh
EJ
EJ
Gt-CO2
Chart: 
| 2010 | 2015 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
WEO2021S | 382.5 | 409.1 | 432.9 | 412.8 | 488.6 | 509 | 525.6 | 540.3 | 550.3
WEO2022S | 383.199 | 411.016 | 417.495 | 439.103 | 484.501 | 502.575 | 517.694 | 531.891 | 543.602
WEO2023S | 382.706 | 409.592 | 436.205 | 442.384 | 481.95 | 495.748 | 508.858 | 523.473 | 535.822
WEO2024S | 377.433 | 404.217 | 437.316 | 444.702 | 485.421 | 498.515 | 509.149 | 521.245 | 533.287
WEO2025S | 377.823 | 404.172 | 444.291 | 452.732 | 503.662 | 516.161 | 528.817 | 540.994
28

## Slide 29: WEO2025STEPSの変化：化石燃料（上：一次エネルギー供給、下：発電電力量）
Chart: 
| 2010 | 2015 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
WEO2021S | 14479.7 | 16090.7 | 17018.8 | 16440.4 | 16345.3 | 15851.7 | 15668 | 15417.4 | 14914.6
WEO2022S | 14493.6 | 16104.2 | 16435.3 | 17435.9 | 16323.8 | 14946.9 | 14073.6 | 13435.9 | 12862
WEO2023S | 14479.12 | 16096.22 | 17455.58 | 17636.09 | 15405.85 | 13592.93 | 12567.97 | 11867.77 | 11373.49
WEO2024S | 14457.91 | 16114.56 | 17765.35 | 17940.7 | 16502.54 | 13885.8 | 12276.18 | 11362 | 10806.39
WEO2025S | 14467.75 | 16120.96 | 18099.29 | 18338.28 | 16602.64 | 14440.68 | 12894.48 | 12212.67
Chart: 
| 2010 | 2015 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
WEO2021S | 4843.44 | 5534.86 | 6355.83 | 6257.15 | 7112.39 | 7339.63 | 7857.51 | 8289.41 | 8418.15
WEO2022S | 4855.04 | 5547.85 | 6333.17 | 6552.39 | 6847.57 | 6519.54 | 6500.75 | 6556.72 | 6658.26
WEO2023S | 4847.26 | 5539.68 | 6525.78 | 6500.23 | 6610.77 | 6222.09 | 6067.4 | 6031.04 | 6149.8
WEO2024S | 4819.45 | 5550.62 | 6515.13 | 6539.99 | 6910.34 | 6621.75 | 6405 | 6377.58 | 6424.59
WEO2025S | 4819.2 | 5541.96 | 6629.98 | 6784.74 | 7875.51 | 7724 | 7584.78 | 7515.5
WEO2021から連続下方シフトの化石燃料の一次エネルギー供給がWEO2025で上方シフト but「低下」は維持
WEO2021から連続下方シフトの化石燃料の発電電力量がWEO2025で上方シフト but「低下」は維持
Chart: 
| 2010 | 2015 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
WEO2021S | 115.1 | 123.2 | 141.4 | 138.7 | 155.9 | 161.9 | 168 | 172.8 | 174
WEO2022S | 115.293 | 123.567 | 139.336 | 145.718 | 149.724 | 148.034 | 147.484 | 147.325 | 146.826
WEO2023S | 114.964 | 123.175 | 145.714 | 143.546 | 147.541 | 145.135 | 143.419 | 142.529 | 141.563
WEO2024S | 108.745 | 115.655 | 136.378 | 136.932 | 143.635 | 142.354 | 140.424 | 139.964 | 138.754
WEO2025S | 108.807 | 115.633 | 136.025 | 139.43 | 154.668 | 153.305 | 151.681 | 149.019
Chart: 
| 2010 | 2015 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
WEO2021S | 172.1 | 181.1 | 187.9 | 171.4 | 198.5 | 200.4 | 199.6 | 199.3 | 198.3
WEO2022S | 173.069 | 182.786 | 172.214 | 183.163 | 197.29 | 198.588 | 197.836 | 197.354 | 196.699
WEO2023S | 173.018 | 182.165 | 182.443 | 186.738 | 195.141 | 188.734 | 181.646 | 185.877 | 185.825
WEO2024S | 173.304 | 181.96 | 187.34 | 192.277 | 195.141 | 188.734 | 181.646 | 177.481 | 175.507
WEO2025S | 173.658 | 181.926 | 191.725 | 193.305 | 191.531 | 187.452 | 185.148 | 183.918
Chart: 
| 2010 | 2015 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
WEO2021S | 153 | 161 | 162.2 | 155.8 | 150.2 | 141.4 | 132.9 | 125 | 116.8
WEO2022S | 153.023 | 160.861 | 156.753 | 165.324 | 150.826 | 138.503 | 127.946 | 119.675 | 111.072
WEO2023S | 152.922 | 160.71 | 167.345 | 170.161 | 146.648 | 130.239 | 118.527 | 110.04 | 101.033
WEO2024S | 151.011 | 158.039 | 168.95 | 171.784 | 151.417 | 126.164 | 109.422 | 98.423 | 89.393
WEO2025S | 150.767 | 158.18 | 172.815 | 174.55 | 138.961 | 116.338 | 100.28 | 90.977
TWh
TWh
TWh
Chart: 
| 2010 | 2015 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
WEO2021S | 8670.57 | 9534.86 | 9911.39 | 9467.03 | 8732.84 | 8063.44 | 7417.67 | 6780.78 | 6188.66
WEO2022S | 8669.89 | 9535.41 | 9438.55 | 10201.1 | 9044.37 | 8037.86 | 7211.19 | 6547.02 | 5891.53
WEO2023S | 8668.55 | 9535.47 | 10246.75 | 10427.21 | 8332.58 | 6972.78 | 6144.59 | 5531.33 | 4949.46
WEO2024S | 8670.53 | 9533.76 | 10450.69 | 10647.73 | 9212.93 | 6969.21 | 5650.33 | 4823.22 | 4255.68
WEO2025S | 8680.31 | 9544.56 | 10686.45 | 10796.68 | 8465.08 | 6501.04 | 5129.58 | 4569.45
EJ
EJ
EJ
29

## Slide 30: WEO2025STEPSの変化：非化石（上：一次エネルギー供給、下：発電電力量）
Chart: 
| 2010 | 2015 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
WEO2025S | 2756.29 | 2570.07 | 2740.48 | 2835.26 | 3902.29 | 4583.73 | 5057.98 | 5530.64
WEO2024S | 2756.29 | 2570.07 | 2684.42 | 2765.39 | 3266.17 | 3745.91 | 4059.21 | 4243.1 | 4460.29
WEO2023S | 2756.29 | 2570.07 | 2809.89 | 2681.83 | 3351.4 | 3664.6 | 3886.11 | 4077.62 | 4353.08
WEO2022S | 2756.29 | 2570.07 | 2673.21 | 2775.68 | 3350.93 | 3636.75 | 3897.13 | 4035.32 | 4260.09
WEO2021S | 2756.29 | 2570.07 | 2790.13 | 2692.15 | 3114.95 | 3318.89 | 3517.38 | 3577.86 | 3711.25
Chart: 
| 2010 | 2015 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
WEO2021S | 47.7 | 57.2 | 65.8 | 68.5 | 109 | 131.2 | 153 | 173.8 | 192.5
WEO2022S | 44.502 | 55.088 | 68.654 | 73.568 | 116.234 | 143.075 | 168.6 | 192.857 | 214.923
WEO2023S | 43.279 | 53.633 | 71.089 | 75.48 | 119.979 | 150.213 | 178.291 | 204.596 | 227.058
WEO2024S | 43.155 | 53.558 | 74.381 | 77.934 | 120.062 | 152.936 | 184.807 | 214.741 | 240.591
WEO2025S | 43.026 | 53.282 | 77.788 | 82.734 | 148.915 | 179.305 | 208.447 | 233.421
WEO2021から連続上方シフトの再エネの一次エネルギー供給・発電電力量がWEO2025では下方シフト
WEO2021から連続上方シフトの原子力の一次エネルギー供給・発電電力量がWEO2025では更に大きく上方シフト
TWh
TWh
Chart: 
| 2010 | 2015 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
WEO2021S | 4249.97 | 5570.04 | 7113.92 | 7592.96 | 14056.3 | 17678.4 | 21218.3 | 24708.2 | 27882.7
WEO2022S | 4234.21 | 5550.03 | 7538.85 | 8059.83 | 15072.5 | 19888.8 | 24441.5 | 28710.2 | 32452
WEO2023S | 4208.62 | 5520.45 | 7964.14 | 8598.65 | 16915.02 | 23050.86 | 28721.36 | 33895.02 | 37972.61
WEO2024S | 4209.03 | 5521.35 | 8566.97 | 9028.65 | 17576.69 | 24930.12 | 31802.46 | 37979.58 | 42770.18
WEO2025S | 4207.35 | 5519.8 | 9011.07 | 9934.82 | 23602.73 | 29880.29 | 35646.61 | 40107.06
EJ
EJ
Chart: 
| 2010 | 2015 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
WEO2021S | 30.1 | 28.1 | 30.5 | 29.4 | 34 | 36.2 | 38.4 | 39 | 40.5
WEO2022S | 30.091 | 28.063 | 29.187 | 30.307 | 36.557 | 39.675 | 42.514 | 44.022 | 46.474
WEO2023S | 30.091 | 28.063 | 30.681 | 29.285 | 36.773 | 40.235 | 42.708 | 44.853 | 47.943
WEO2024S | 30.091 | 28.063 | 29.309 | 30.193 | 35.845 | 41.169 | 44.664 | 46.739 | 49.205
WEO2025S | 30.091 | 28.063 | 29.919 | 31.018 | 42.861 | 50.396 | 55.655 | 60.928
30

## Slide 31: WEO2025STEPSの変化：再エネ（上：一次エネルギー供給、下：発電電力量）
Chart: 
| 2010 | 2015 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
WEO2021S | 47.7 | 57.2 | 65.8 | 68.5 | 109 | 131.2 | 153 | 173.8 | 192.5
WEO2022S | 44.502 | 55.088 | 68.654 | 73.568 | 116.234 | 143.075 | 168.6 | 192.857 | 214.923
WEO2023S | 43.279 | 53.633 | 71.089 | 75.48 | 119.979 | 150.213 | 178.291 | 204.596 | 227.058
WEO2024S | 43.155 | 53.558 | 74.381 | 77.934 | 120.062 | 152.936 | 184.807 | 214.741 | 240.591
WEO2025S | 43.026 | 53.282 | 77.788 | 82.734 | 148.915 | 179.305 | 208.447 | 233.421
WEO2021から連続上方シフトの一次エネルギー供給がWEO2025では下方シフト
WEO2021から連続上方シフトの発電電力量が下方シフト
Chart: 
| 2010 | 2015 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
WEO2025S | 0.774 | 2.258 | 7.624 | 9.41 | 39.573 | 54.478 | 68.712 | 79.214
WEO2024S | 0.774 | 2.258 | 6.418 | 7.689 | 25.945 | 41.971 | 58.177 | 73.176 | 84.08
WEO2023S | 0.777 | 2.268 | 5.431 | 6.598 | 22.66 | 35.41 | 48.549 | 60.703 | 70.024
WEO2022S | 0.776 | 2.258 | 4.539 | 5.384 | 17.58 | 26.48 | 35.638 | 44.315 | 51.898
WEO2021S | 0.8 | 2.3 | 4 | 4.7 | 15.9 | 22.7 | 30 | 37.1 | 43.5
Chart: 
| 2010 | 2015 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
WEO2025S | 1.232 | 3.004 | 8.399 | 9.12 | 24.901 | 30.993 | 35.731 | 39.568
WEO2024S | 1.232 | 3.002 | 7.631 | 8.408 | 18.086 | 27.126 | 34.172 | 39.726 | 44.45
WEO2023S | 1.232 | 3.002 | 6.713 | 7.648 | 18.823 | 27.007 | 33.39 | 38.472 | 42.485
WEO2022S | 1.232 | 3.002 | 5.753 | 6.733 | 16.573 | 23.513 | 29.187 | 34.221 | 38.489
WEO2021S | 1.2 | 3 | 5.1 | 5.7 | 14.4 | 19.3 | 23.5 | 27.5 | 31.3
TWh
TWh
TWh
Chart: 
| 2010 | 2015 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
WEO2021S | 4249.97 | 5570.04 | 7113.92 | 7592.96 | 14056.3 | 17678.4 | 21218.3 | 24708.2 | 27882.7
WEO2022S | 4234.21 | 5550.03 | 7538.85 | 8059.83 | 15072.5 | 19888.8 | 24441.5 | 28710.2 | 32452
WEO2023S | 4208.62 | 5520.45 | 7964.14 | 8598.65 | 16915.02 | 23050.86 | 28721.36 | 33895.02 | 37972.61
WEO2024S | 4209.03 | 5521.35 | 8566.97 | 9028.65 | 17576.69 | 24930.12 | 31802.46 | 37979.58 | 42770.18
WEO2025S | 4207.35 | 5519.8 | 9011.07 | 9934.82 | 23602.73 | 29880.29 | 35646.61 | 40107.06
Chart: 
| 2010 | 2015 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
WEO2021S | 32.05 | 244.83 | 680.72 | 832.94 | 3492.22 | 5052.18 | 6699.77 | 8289.12 | 9666.71
WEO2022S | 32.07 | 244.85 | 823.77 | 1002.85 | 4011.28 | 6173.95 | 8356.32 | 10390.6 | 12117.9
WEO2023S | 32.01 | 244.87 | 1022.74 | 1291.14 | 5404.58 | 8657.21 | 11961.07 | 14985.43 | 17219.84
WEO2024S | 32.04 | 244.87 | 1294.39 | 1612.43 | 6451.82 | 10688.78 | 14912.1 | 18800.98 | 21557.27
WEO2025S | 32.06 | 244.97 | 1604.6 | 2072.56 | 10113.35 | 14007.1 | 17709.51 | 20374.3
Chart: 
| 2010 | 2015 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
WEO2021S | 342.2 | 833.99 | 1420.56 | 1595.98 | 4102.01 | 5475.15 | 6627.73 | 7743 | 8804.53
WEO2022S | 342.2 | 834 | 1596.84 | 1870.29 | 4603.75 | 6531.28 | 8107.44 | 9505.79 | 10691.4
WEO2023S | 342.2 | 834 | 1864.69 | 2124.54 | 5228.56 | 7501.99 | 9274.99 | 10686.56 | 11801.43
WEO2024S | 342.21 | 834 | 2119.76 | 2335.54 | 5023.77 | 7534.92 | 9492.22 | 11034.9 | 12347.28
WEO2025S | 342.24 | 834.54 | 2333.13 | 2533.37 | 6917.05 | 8609.14 | 9925.19 | 10991.14
EJ
EJ
EJ
31

## Slide 32: WEO2025STEPSの変化：電化率
電化率は、WEO2021～WEO2024では産業、運輸、民生の全ての部門で毎年上方シフト、特に運輸部門の増加は大きく2050年時点の電化率はWEO2021からWEO2024で8％→15%とほぼ倍増
しかしWEO2025では運輸は大きく下方シフト
民生のみWEO2025でも連続的に上方シフト
Chart: 
| 2010 | 2015 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
WEO2021S | 0.18244 | 0.20013 | 0.2169 | 0.22037 | 0.22582 | 0.23061 | 0.23626 | 0.24235 | 0.24807
WEO2022S | 0.1873 | 0.19657 | 0.21327 | 0.21948 | 0.22872 | 0.23559 | 0.2429 | 0.25104 | 0.25983
WEO2023S | 0.18753 | 0.1996 | 0.22159 | 0.22707 | 0.23365 | 0.24106 | 0.25047 | 0.26118 | 0.27194
WEO2024S | 0.18738 | 0.20003 | 0.22105 | 0.22397 | 0.24595 | 0.25226 | 0.26007 | 0.26916 | 0.27823
WEO2025S | 0.18903 | 0.20107 | 0.22715 | 0.23128 | 0.25602 | 0.26134 | 0.26757 | 0.27506
Chart: 
| 2010 | 2015 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
WEO2021S | 0.010816 | 0.010638 | 0.012407 | 0.014272 | 0.029326 | 0.042687 | 0.058384 | 0.071429 | 0.08275
WEO2022S | 0.010449 | 0.010718 | 0.014005 | 0.013982 | 0.032415 | 0.047748 | 0.06349 | 0.077295 | 0.088356
WEO2023S | 0.0095986 | 0.0098586 | 0.013276 | 0.013153 | 0.037735 | 0.06126 | 0.083013 | 0.099753 | 0.11058
WEO2024S | 0.0096518 | 0.0098537 | 0.013793 | 0.014511 | 0.039058 | 0.072915 | 0.1062 | 0.13162 | 0.14766
WEO2025S | 0.0095785 | 0.0098683 | 0.014867 | 0.016117 | 0.059536 | 0.086436 | 0.10716 | 0.12186
Chart: 
| 2010 | 2015 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
WEO2021S | 0.29347 | 0.31848 | 0.3354 | 0.33491 | 0.38575 | 0.40806 | 0.43148 | 0.45425 | 0.47592
WEO2022S | 0.29713 | 0.32125 | 0.33866 | 0.34235 | 0.40586 | 0.43436 | 0.46034 | 0.48128 | 0.4989
WEO2023S | 0.29716 | 0.32255 | 0.34244 | 0.34687 | 0.39937 | 0.43206 | 0.46136 | 0.48343 | 0.50361
WEO2024S | 0.31166 | 0.33701 | 0.36681 | 0.3739 | 0.42625 | 0.46331 | 0.49397 | 0.51765 | 0.53847
WEO2025S | 0.30964 | 0.33497 | 0.37478 | 0.38457 | 0.47552 | 0.50859 | 0.53697 | 0.5618
32

## Slide 33: WEO2021～2025の比較分析によるWEO2025STEPSの特徴
化石燃料のWEO2021～2024の連続下方シフトが下げ止まった（過去の増加トレンドから今後は「低下に転じる」という見通しは維持している）
再エネのWEO2021～2024の連続上方シフトが上げ止まった、風力に関しては顕著な下方シフト
運輸の電化率の連続大幅上方シフトが初めて下方シフト
⇒地域別STEPSのWEO2021～2025の比較分析により、上記の変化の要因を探る（次頁以降）
33

## Slide 34: 地域別のWEO2021～WEO2025の変化：一次エネルギー供給
WEO2025で上方シフトされているのは北米（これまで連続下方シフト）、中国、インド
中国だけが「過去のトレンド：増加⇒将来シナリオ：低下」という（不自然な）想定は変わらず
Chart: 
| 2010 | 2015 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
WEO2025S | 112650 | 112812 | 112434 | 113203 | 113137 | 112252 | 111554 | 111393
WEO2024S | 112579 | 112712 | 113699 | 112336 | 108801 | 103608 | 99707 | 98820 | 99272
WEO2023S | 112433 | 112723 | 111555 | 114460 | 108324 | 103875 | 101897 | 101097 | 101224
WEO2022S | 112534 | 112962 | 106748 | 111426 | 108842 | 105713 | 104984 | 104088 | 103293
WEO2021S | 112645 | 113217 | 115818 | 107713 | 112092 | 109466 | 107794 | 106771 | 106184
Chart: 
| 2010 | 2015 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
WEO2025S | 26653 | 29293 | 30065 | 30443 | 35283 | 37281 | 39494 | 41827
WEO2024S | 26632 | 29230 | 29251 | 29793 | 32660 | 35155 | 37798 | 40569 | 43500
WEO2023S | 26598 | 29172 | 28467 | 29053 | 32645 | 35352 | 37496 | 39140 | 40711
WEO2022S | 26707 | 29348 | 26827 | 28458 | 32197 | 34857 | 37320 | 39355 | 41123
WEO2021S | 26577 | 29384 | 28505 | 26926 | 31373 | 34284 | 37016 | 39339 | 40999
Chart: 
| 2010 | 2015 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
WEO2025S | 89128 | 82171 | 74161 | 74852 | 70714 | 67401 | 65427 | 64764
WEO2024S | 88973 | 82037 | 76996 | 74350 | 73024 | 70225 | 68089 | 66351 | 65470
WEO2023S | 89226 | 82245 | 82099 | 78164 | 74522 | 71046 | 68596 | 67108 | 66590
WEO2022S | 89388 | 82496 | 77891 | 82343 | 76431 | 73245 | 71383 | 70387 | 70032
WEO2021S | 89237 | 82300 | 82400 | 77491 | 75496 | 72705 | 71389 | 70545 | 69892
Chart: 
| 2010 | 2015 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
WEO2025S | 25551 | 28833 | 34193 | 34536 | 41021 | 44555 | 48397 | 53161
WEO2024S | 25407 | 28812 | 33525 | 33938 | 36926 | 39781 | 43123 | 47131 | 51665
WEO2023S | 28637 | 32255 | 35861 | 36422 | 41078 | 44460 | 48121 | 52678 | 57566
WEO2022S | 28891 | 32769 | 35079 | 36398 | 44042 | 48584 | 53445 | 58908 | 64694
WEO2021S | 28021 | 31542 | 34641 | 33989 | 42368 | 46948 | 52100 | 57020 | 61820
Chart: 
| 2010 | 2015 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
WEO2025S | 26116 | 30397 | 36529 | 37188 | 45233 | 48932 | 52356 | 55339
WEO2024S | 26145 | 30488 | 35031 | 35620 | 40639 | 44283 | 48105 | 52213 | 55937
WEO2023S | 27137 | 31996 | 34802 | 36379 | 42014 | 45229 | 48272 | 51697 | 54621
WEO2022S | 27023 | 32390 | 33618 | 34753 | 41790 | 45959 | 49304 | 52346 | 54953
WEO2021S | 26197 | 30885 | 32942 | 32246 | 39251 | 43952 | 47470 | 51186 | 53550
Chart: 
| 2010 | 2015 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
WEO2025S | 27702 | 34666 | 46225 | 48379 | 63997 | 69215 | 72918 | 77480
WEO2024S | 27696 | 34593 | 42724 | 45353 | 55785 | 60700 | 64331 | 67413 | 70540
WEO2023S | 27936 | 34533 | 39673 | 41969 | 53706 | 60336 | 64464 | 68808 | 72965
WEO2022S | 27938 | 34529 | 36603 | 39463 | 53311 | 60215 | 64999 | 68384 | 70224
WEO2021S | 29323 | 34955 | 39092 | 37189 | 52057 | 59679 | 65070 | 68430 | 70507
Chart: 
| 2010 | 2015 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
WEO2025S | 70667 | 72765 | 79743 | 81624 | 91948 | 96110 | 100434 | 105026
WEO2024S | 70854 | 72722 | 80230 | 81231 | 88053 | 92431 | 96589 | 101096 | 105465
WEO2023S | 71678 | 73335 | 78823 | 79356 | 88034 | 92417 | 96611 | 101036 | 104927
WEO2022S | 71777 | 73339 | 76618 | 79265 | 91013 | 97191 | 101995 | 106060 | 108920
WEO2021S | 75174 | 75843 | 78911 | 76126 | 91292 | 97611 | 102094 | 105830 | 107812
Chart: 
| 2010 | 2015 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
WEO2025S | 35781 | 35205 | 41384 | 42284 | 43420 | 43692 | 44290 | 44526
WEO2024S | 35763 | 35076 | 42197 | 42724 | 43076 | 43272 | 43399 | 43913 | 44110
WEO2023S | 35203 | 34877 | 42010 | 41575 | 40392 | 40995 | 41684 | 42315 | 42525
WEO2022S | 35378 | 35019 | 38854 | 41148 | 39117 | 39651 | 40278 | 41218 | 41980
WEO2021S | 35225 | 35022 | 39839 | 38338 | 42418 | 43772 | 45199 | 46424 | 47223
Chart: 
| 2010 | 2015 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
WEO2025S | 107049 | 126394 | 169622 | 174518 | 181893 | 175796 | 172941 | 169806
WEO2024S | 107321 | 126670 | 160133 | 170412 | 178012 | 171414 | 167809 | 166242 | 161979
WEO2023S | 107331 | 126772 | 157641 | 159700 | 167735 | 163781 | 162246 | 161662 | 156946
WEO2022S | 107331 | 127149 | 147653 | 156822 | 166375 | 164149 | 161147 | 159000 | 156462
WEO2021S | 107291 | 126903 | 143371 | 146092 | 163386 | 163005 | 161855 | 160074 | 157305
PJ
PJ
34
北米 中南米 欧州
中東 ﾕｰﾗｼｱ
アジア太平洋（中印除く）
PJ
PJ
PJ
PJ
PJ
PJ
PJ

## Slide 35: 地域別のWEO2021～WEO2025の変化：CO2排出量
WEO2025で上方シフトしているのは北米、中東、ユーラシア、インド
中国だけが「過去のトレンド：増加⇒将来シナリオ：低下」という（不自然な）想定は変わらず
35
Gt-CO2
Gt-CO2
Gt-CO2
Gt-CO2
Gt-CO2
Gt-CO2
Gt-CO2
Gt-CO2
Gt-CO2
北米 中南米 欧州
中東 ﾕｰﾗｼｱ
アジア太平洋（中印除く）
Chart: 
| 2010 | 2015 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
WEO2021S | 6423.34 | 6035.96 | 5866.57 | 5228.85 | 4944.16 | 4567.87 | 4263.77 | 4051.82 | 3880.99
WEO2022S | 6489.19 | 6107.14 | 5318.8 | 5562.81 | 4578.68 | 4004.62 | 3650.16 | 3394.93 | 3166.74
WEO2023S | 6469.58 | 6096.34 | 5631.3 | 5702.17 | 4569.97 | 3899.58 | 3444.04 | 3130.51 | 2892.4
WEO2024S | 6485.02 | 6110.78 | 5727.72 | 5571.17 | 4778.4 | 4056.39 | 3470.17 | 3123.93 | 2877.68
WEO2025S | 6487.79 | 6115.6 | 5589.38 | 5559.85 | 4916.02 | 4457.53 | 4086.95 | 3782.21
Chart: 
| 2010 | 2015 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
WEO2021S | 1143.76 | 1293.33 | 1185.31 | 1092.62 | 1178.85 | 1259.05 | 1325.42 | 1364.22 | 1370.28
WEO2022S | 1148.95 | 1316.98 | 1094.54 | 1186.64 | 1199.12 | 1258.24 | 1289.89 | 1310.98 | 1314.93
WEO2023S | 1153.4 | 1323.71 | 1184.55 | 1177.99 | 1204.98 | 1257 | 1293.23 | 1316.88 | 1333.08
WEO2024S | 1149.3 | 1321.69 | 1200.47 | 1189.17 | 1220.59 | 1277.54 | 1317.21 | 1352.86 | 1383.75
WEO2025S | 1150.72 | 1314.84 | 1203.66 | 1204.06 | 1290.18 | 1313.89 | 1334.91 | 1356.03
Chart: 
| 2010 | 2015 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
WEO2021S | 4632.64 | 4178.04 | 3976.59 | 3642.38 | 3036.15 | 2717.52 | 2508.8 | 2350.98 | 2217.8
WEO2022S | 4731.74 | 4278.57 | 3748.19 | 3974.49 | 3126.2 | 2792.73 | 2575.02 | 2420.01 | 2279.88
WEO2023S | 4719.74 | 4260.66 | 3990.16 | 3826.37 | 2961.31 | 2531.22 | 2230.24 | 2001.69 | 1846.19
WEO2024S | 4679.42 | 4258.7 | 3832 | 3572.68 | 2918.59 | 2433.88 | 2063.35 | 1795.75 | 1609.27
WEO2025S | 4723.32 | 4276.56 | 3585.63 | 3501.08 | 2423.06 | 2025.67 | 1725.52 | 1518.49
Chart: 
| 2010 | 2015 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
WEO2021S | 1109.33 | 1270.31 | 1369.52 | 1296.57 | 1616.63 | 1745.03 | 1896.58 | 2085.76 | 2287.33
WEO2022S | 1174.49 | 1335.89 | 1315.02 | 1371.7 | 1592.43 | 1712.47 | 1837.31 | 2001.25 | 2178.99
WEO2023S | 1168.05 | 1328.67 | 1363.93 | 1385.48 | 1468.28 | 1535.57 | 1634.88 | 1792.98 | 1991.25
WEO2024S | 1161.19 | 1326.9 | 1427.91 | 1420.19 | 1472.34 | 1543.37 | 1636.79 | 1778.79 | 1970.63
WEO2025S | 1178.78 | 1342.15 | 1452.44 | 1459.9 | 1572.83 | 1670.72 | 1792.78 | 1961.42
Chart: 
| 2010 | 2015 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
WEO2021S | 1571.86 | 1833.71 | 1885.76 | 1849 | 2149.64 | 2342.4 | 2464.75 | 2603.74 | 2644.4
WEO2022S | 1636.59 | 1944.14 | 1942.06 | 2072.57 | 2306.98 | 2446.23 | 2543.36 | 2640.06 | 2705.63
WEO2023S | 1637.04 | 1905.68 | 2055.88 | 2118.78 | 2332.53 | 2428.24 | 2524.73 | 2652.46 | 2737.41
WEO2024S | 1639.02 | 1908.21 | 2158.26 | 2196.86 | 2325.9 | 2422.51 | 2546.67 | 2703.72 | 2814.1
WEO2025S | 1641.1 | 1908.74 | 2256.99 | 2291.43 | 2466.08 | 2574.78 | 2683.89 | 2735.82
Chart: 
| 2010 | 2015 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
WEO2021S | 2017.43 | 1995.16 | 2165.33 | 2067.69 | 2247.07 | 2271.27 | 2306.76 | 2329.54 | 2331.85
WEO2022S | 2159.21 | 2115.79 | 2199.98 | 2309.22 | 2106.75 | 2089.17 | 2074.81 | 2089.29 | 2096.78
WEO2023S | 2152.55 | 2113.13 | 2330.28 | 2347.89 | 2192.7 | 2164.84 | 2158.1 | 2161.3 | 2144.41
WEO2024S | 2141.11 | 2111.61 | 2338.84 | 2388.18 | 2380.39 | 2355.89 | 2321.53 | 2304.16 | 2286.05
WEO2025S | 2137.71 | 2106.04 | 2407.57 | 2445.71 | 2377.94 | 2340.08 | 2336.53 | 2320.3
Chart: 
| 2010 | 2015 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
WEO2025S | 8771.58 | 10320 | 12571.5 | 12659.7 | 10515.4 | 8759.26 | 7436.14 | 6566.84
WEO2024S | 8770.27 | 10318.6 | 12087.1 | 12635.8 | 11598.1 | 9607.09 | 8284.02 | 7277.39 | 6355.55
WEO2023S | 8799.08 | 10344.8 | 12110 | 12134.6 | 11261.1 | 9827.29 | 8835.78 | 7950.55 | 6897.29
WEO2022S | 8792.45 | 10352.7 | 11592.9 | 12128.9 | 11840.1 | 10772.9 | 9748.25 | 8838.78 | 7969.68
WEO2021S | 8765.87 | 10282.7 | 11198.4 | 11355.5 | 11385.1 | 10571.5 | 9805.3 | 9083.91 | 8340.73
Chart: 
| 2010 | 2015 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
WEO2021S | 1683.11 | 2167.75 | 2475.25 | 2304.1 | 3305.41 | 3666.17 | 3819.81 | 3789.9 | 3686.51
WEO2022S | 1686.32 | 2173.99 | 2229.28 | 2472.33 | 3275.38 | 3480.21 | 3505.52 | 3447.53 | 3324.93
WEO2023S | 1685.48 | 2175.31 | 2461.5 | 2627.27 | 3251.96 | 3450.24 | 3393.9 | 3352.94 | 3362.77
WEO2024S | 1667.01 | 2174.17 | 2702.16 | 2901.69 | 3457.91 | 3497.48 | 3396.94 | 3272.15 | 3184.23
WEO2025S | 1667.84 | 2173.54 | 2964.31 | 3113.42 | 3644.83 | 3621.05 | 3492 | 3428.18
Chart: 
| 2010 | 2015 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
WEO2021S | 3877.22 | 4216.75 | 4546.25 | 4347.8 | 4877.99 | 5100.53 | 5202.79 | 5272.19 | 5218.06
WEO2022S | 3964.94 | 4305.24 | 4479.81 | 4498.14 | 4469.07 | 4496.34 | 4544.44 | 4591.27 | 4622.57
WEO2023S | 3964.94 | 4305.24 | 4479.81 | 4498.14 | 4469.07 | 4496.34 | 4544.44 | 4591.27 | 4622.57
WEO2024S | 3998.59 | 4322.9 | 4627.41 | 4634 | 4625.62 | 4647.56 | 4669.64 | 4655.17 | 4642.06
WEO2025S | 3968.15 | 4336.75 | 4588.84 | 4650.28 | 4551.29 | 4495.18 | 4459.99 | 4443.07

## Slide 36: 地域別のWEO2021～WEO2025の変化：石油需要
連続下方シフトからWEO2025で上方シフトしているのは北米、インドだけ
中国だけが「過去のトレンド：増加⇒将来シナリオ：急減」という（不自然な）想定は変わらず
Chart: 
| 2010 | 2015 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
WEO2025S | 41723 | 41158 | 39384 | 39248 | 37255 | 35533 | 33661 | 31956
WEO2024S | 41673 | 41097 | 39248 | 39342 | 37426 | 32995 | 29309 | 26884 | 25760
WEO2023S | 41673 | 41097 | 39219 | 40200 | 37338 | 33637 | 31049 | 29376 | 28245
WEO2022S | 41752 | 41219 | 36131 | 38658 | 37409 | 35127 | 33149 | 31738 | 30309
WEO2021S | 41752 | 41219 | 41031 | 36354 | 38889 | 36258 | 34044 | 32726 | 31309
Chart: 
| 2010 | 2015 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
WEO2025S | 11355 | 11902 | 11508 | 11393 | 12170 | 12525 | 12884 | 13104
WEO2024S | 11335 | 11848 | 11316 | 11488 | 11674 | 12009 | 12328 | 12751 | 13089
WEO2023S | 11326 | 11834 | 10637 | 11008 | 11403 | 11904 | 12179 | 12245 | 12313
WEO2022S | 11304 | 11844 | 9386 | 10157 | 10823 | 11310 | 11509 | 11602 | 11499
WEO2021S | 11299 | 11833 | 10547 | 9618 | 10812 | 11540 | 12058 | 12226 | 12105
Chart: 
| 2010 | 2015 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
WEO2025S | 27609 | 25273 | 24009 | 24078 | 17642 | 13942 | 11276 | 9627
WEO2024S | 27498 | 25199 | 24538 | 23933 | 20833 | 17343 | 14053 | 11654 | 10105
WEO2023S | 27809 | 25412 | 24740 | 24716 | 21275 | 17945 | 15274 | 13484 | 12333
WEO2022S | 27862 | 25586 | 23668 | 24721 | 21643 | 19231 | 17057 | 15449 | 14100
WEO2021S | 27861 | 25576 | 25908 | 23699 | 20657 | 17923 | 15651 | 13883 | 12638
Chart: 
| 2010 | 2015 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
WEO2025S | 6759 | 7725 | 9014 | 9006 | 11278 | 12467 | 13869 | 15445
WEO2024S | 6751 | 7716 | 8816 | 8784 | 9960 | 11054 | 12211 | 13652 | 15257
WEO2023S | 6759 | 7698 | 8117 | 8427 | 9564 | 10609 | 11729 | 13271 | 14891
WEO2022S | 6780 | 7690 | 7359 | 7815 | 9871 | 11359 | 12865 | 14519 | 16322
WEO2021S | 6730 | 7545 | 7983 | 7308 | 9876 | 11269 | 12744 | 14325 | 16166
Chart: 
| 2010 | 2015 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
WEO2025S | 13091 | 14030 | 15311 | 15425 | 15218 | 16231 | 17283 | 18118
WEO2024S | 13092 | 14071 | 14664 | 14642 | 14168 | 14728 | 15553 | 16524 | 17456
WEO2023S | 13245 | 14550 | 14356 | 15254 | 16202 | 16767 | 17440 | 18165 | 18487
WEO2022S | 13198 | 15072 | 13900 | 14426 | 15941 | 17327 | 18495 | 19197 | 19378
WEO2021S | 12414 | 13578 | 13281 | 12434 | 14473 | 15916 | 16743 | 17635 | 17990
Chart: 
| 2010 | 2015 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
WEO2025S | 7018 | 7385 | 7873 | 7828 | 8642 | 8910 | 9166 | 9335
WEO2024S | 7018 | 7274 | 8433 | 8411 | 8839 | 9039 | 9291 | 9469 | 9494
WEO2023S | 6457 | 7092 | 7983 | 8197 | 8452 | 8753 | 8976 | 8938 | 8731
WEO2022S | 6457 | 7092 | 7447 | 7808 | 8023 | 8416 | 8554 | 8587 | 8629
WEO2021S | 6457 | 7092 | 7656 | 7349 | 8507 | 8616 | 8645 | 8635 | 8531
Chart: 
| 2010 | 2015 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
WEO2025S | 18044 | 22740 | 30995 | 31239 | 28232 | 25710 | 23845 | 22417
WEO2024S | 18044 | 22740 | 28060 | 32084 | 33441 | 30884 | 27128 | 24035 | 21433
WEO2023S | 18044 | 22740 | 28556 | 27705 | 30968 | 28654 | 25999 | 24141 | 22342
WEO2022S | 18044 | 22740 | 27841 | 30190 | 31537 | 29424 | 27210 | 25496 | 23957
WEO2021S | 18058 | 22742 | 27299 | 27595 | 30985 | 29899 | 28151 | 26727 | 25489
Chart: 
| 2010 | 2015 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
WEO2025S | 6786 | 8660 | 11343 | 11728 | 15066 | 16174 | 17042 | 17549
WEO2024S | 6786 | 8642 | 10192 | 10652 | 13003 | 14016 | 14637 | 14860 | 14759
WEO2023S | 6786 | 8642 | 9353 | 10060 | 12711 | 13851 | 14468 | 14700 | 14564
WEO2022S | 6786 | 8642 | 8682 | 8967 | 12702 | 14782 | 15965 | 16084 | 15795
WEO2021S | 6786 | 8642 | 9859 | 9021 | 14007 | 16159 | 17239 | 17753 | 17857
Chart: 
| 2010 | 2015 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
WEO2025S | 26164 | 27132 | 25989 | 26230 | 27009 | 26787 | 26823 | 26980
WEO2024S | 26146 | 27263 | 26899 | 26593 | 27594 | 27912 | 28055 | 28468 | 28622
WEO2023S | 25801 | 26968 | 26395 | 26297 | 28102 | 28481 | 28613 | 28914 | 29099
WEO2022S | 25871 | 26906 | 25412 | 26367 | 29818 | 31089 | 31175 | 30966 | 30603
WEO2021S | 25759 | 26900 | 26854 | 25091 | 30097 | 31671 | 31935 | 31796 | 31213
36
北米 中南米 欧州
中東 ﾕｰﾗｼｱ
アジア太平洋（中印除く）
PJ
PJ
PJ
PJ
PJ
PJ
PJ
PJ
PJ

## Slide 37: 地域別のWEO2021～WEO2025の変化：石炭需要
北米 中南米 欧州
連続下方シフトからWEO2025で上方シフトしているのは北米、インドだけ
中国だけが「過去のトレンド：増加⇒将来シナリオ：低下」という（不自然な）想定は変わらず
Chart: 
| 2010 | 2015 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
WEO2025S | 1102 | 1463 | 1161 | 1207 | 1153 | 1164 | 1191 | 1213
WEO2024S | 1101 | 1463 | 1212 | 1128 | 1097 | 1118 | 1160 | 1193 | 1222
WEO2023S | 1074 | 1432 | 1310 | 1176 | 1099 | 1130 | 1194 | 1255 | 1301
WEO2022S | 1074 | 1429 | 1214 | 1351 | 1225 | 1276 | 1358 | 1426 | 1496
WEO2021S | 1078 | 1424 | 1373 | 1295 | 1229 | 1246 | 1301 | 1376 | 1437
Chart: 
| 2010 | 2015 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
WEO2025S | 15792 | 14690 | 8534 | 7856 | 4051 | 3633 | 3348 | 3194
WEO2024S | 15788 | 14686 | 10302 | 8775 | 5704 | 4540 | 4048 | 3832 | 3650
WEO2023S | 15790 | 14687 | 10609 | 10777 | 6445 | 5539 | 5124 | 4889 | 4787
WEO2022S | 15789 | 14685 | 9767 | 10795 | 6706 | 5534 | 5162 | 5016 | 4881
WEO2021S | 15779 | 14706 | 11293 | 9659 | 5780 | 4869 | 4568 | 4507 | 4414
Chart: 
| 2010 | 2015 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
WEO2025S | 4561 | 4432 | 4326 | 4481 | 3498 | 2979 | 2754 | 2731
WEO2024S | 4556 | 4427 | 4395 | 4320 | 3638 | 3153 | 2763 | 2589 | 2618
WEO2023S | 4539 | 4412 | 4317 | 4274 | 3797 | 3401 | 3191 | 3131 | 3226
WEO2022S | 4573 | 4512 | 4474 | 4462 | 4330 | 4110 | 3877 | 3863 | 3827
WEO2021S | 4541 | 4444 | 4915 | 4560 | 4911 | 4564 | 4392 | 4521 | 4660
Chart: 
| 2010 | 2015 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
WEO2025S | 75 | 78 | 196 | 195 | 232 | 233 | 231 | 229
WEO2024S | 101 | 137 | 143 | 143 | 189 | 204 | 215 | 219 | 223
WEO2023S | 101 | 137 | 151 | 152 | 222 | 253 | 277 | 281 | 279
WEO2022S | 140 | 137 | 147 | 151 | 242 | 284 | 312 | 326 | 349
WEO2021S | 101 | 137 | 137 | 129 | 317 | 364 | 394 | 420 | 449
Chart: 
| 2010 | 2015 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
WEO2025S | 5959 | 6191 | 7777 | 7785 | 6228 | 5720 | 5548 | 5299
WEO2024S | 5946 | 6176 | 7329 | 7546 | 6802 | 6283 | 5710 | 5431 | 5239
WEO2023S | 5946 | 6142 | 6942 | 7207 | 5783 | 5375 | 5018 | 4935 | 4859
WEO2022S | 5946 | 6159 | 6376 | 6513 | 5044 | 4817 | 4623 | 4637 | 4694
WEO2021S | 5946 | 6142 | 6860 | 6485 | 6483 | 6274 | 6120 | 6132 | 6183
Chart: 
| 2010 | 2015 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
WEO2021S | 75222 | 83983 | 86991 | 87501 | 83443 | 75923 | 69637 | 63843 | 58029
WEO2022S | 75174 | 83920 | 89020 | 92506 | 87124 | 77436 | 68642 | 61494 | 54693
WEO2023S | 75174 | 83920 | 94922 | 96725 | 84351 | 70770 | 61971 | 54712 | 45819
WEO2024S | 75174 | 83920 | 97553 | 101667 | 88762 | 69095 | 56979 | 48833 | 41415
WEO2025S | 75174 | 83926 | 103007 | 104401 | 80445 | 62763 | 50777 | 43257
Chart: 
| 2010 | 2015 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
WEO2025S | 11486 | 15871 | 21349 | 22421 | 24605 | 23352 | 21420 | 20682
WEO2024S | 11481 | 15865 | 19500 | 21134 | 24384 | 23444 | 21435 | 19762 | 18898
WEO2023S | 11682 | 15781 | 17639 | 18856 | 22393 | 22996 | 21397 | 20600 | 20755
WEO2022S | 11682 | 15781 | 15871 | 17994 | 22692 | 22697 | 21641 | 20779 | 19678
WEO2021S | 11682 | 15781 | 17495 | 16323 | 21362 | 22626 | 22633 | 21550 | 20251
Chart: 
| 2010 | 2015 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
WEO2025S | 15943 | 17408 | 20774 | 21171 | 18793 | 18281 | 17880 | 17642
WEO2024S | 16195 | 17250 | 21134 | 21700 | 20952 | 20681 | 20460 | 19933 | 19508
WEO2023S | 16098 | 17286 | 20077 | 20144 | 19413 | 19394 | 19630 | 19748 | 19751
WEO2022S | 16105 | 17303 | 19829 | 20222 | 20445 | 21117 | 21561 | 21563 | 21096
WEO2021S | 16135 | 17492 | 20583 | 19735 | 21246 | 21590 | 21703 | 21627 | 20640
Chart: 
| 2010 | 2015 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
WEO2021S | 22519 | 16920 | 12589 | 10139 | 5622 | 4413 | 2985 | 1922 | 1737
WEO2022S | 22539 | 16942 | 10063 | 11339 | 3138 | 1660 | 1459 | 1362 | 1232
WEO2023S | 22519 | 16920 | 11386 | 10867 | 3229 | 1606 | 1079 | 929 | 787
WEO2024S | 22539 | 16942 | 10744 | 9030 | 4020 | 2003 | 1034 | 869 | 757
WEO2025S | 22543 | 16948 | 9262 | 8932 | 4434 | 2886 | 1767 | 1244
37
中東 ﾕｰﾗｼｱ
アジア太平洋（中印除く）
PJ
PJ
PJ
PJ
PJ
PJ
PJ
PJ
PJ

## Slide 38: 地域別のWEO2021～WEO2025の変化：天然ガス需要
北米 中南米 欧州
WEO2025で上方シフトしているのは北米、中国、インド、中印以外のアジア
WEO2025で下方シフトしているのはアフリカ
Chart: 
| 2010 | 2015 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
WEO2025S | 12830 | 16127 | 20294 | 20755 | 26924 | 28483 | 29707 | 30316
WEO2024S | 12829 | 16127 | 19680 | 20115 | 24416 | 26089 | 27819 | 29657 | 30637
WEO2023S | 13676 | 17146 | 19884 | 20405 | 23883 | 25441 | 26738 | 28299 | 29553
WEO2022S | 13551 | 17008 | 19273 | 19736 | 23995 | 25665 | 26766 | 27910 | 28978
WEO2021S | 13551 | 17004 | 19268 | 19429 | 22903 | 25113 | 26782 | 28473 | 29212
Chart: 
| 2010 | 2015 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
WEO2025S | 19756 | 18277 | 21789 | 22667 | 23698 | 23529 | 23527 | 23492
WEO2024S | 19751 | 18273 | 22452 | 22799 | 23267 | 23237 | 23035 | 23149 | 23186
WEO2023S | 19751 | 18273 | 22988 | 22138 | 21661 | 21725 | 22061 | 22314 | 22311
WEO2022S | 19926 | 18398 | 21079 | 22830 | 21679 | 21399 | 21575 | 21925 | 22015
WEO2021S | 19776 | 18438 | 21607 | 20647 | 22964 | 23500 | 24230 | 24596 | 24641
Chart: 
| 2010 | 2015 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
WEO2025S | 3861 | 6722 | 13428 | 14404 | 19649 | 20400 | 20597 | 20417
WEO2024S | 3861 | 6722 | 12543 | 13448 | 16653 | 17461 | 17817 | 17785 | 17486
WEO2023S | 3861 | 6814 | 12653 | 12497 | 15213 | 15572 | 15714 | 15501 | 15006
WEO2022S | 3861 | 7191 | 11236 | 12621 | 14673 | 15173 | 15350 | 15089 | 14660
WEO2021S | 3873 | 6751 | 10504 | 11138 | 15069 | 16414 | 17165 | 17477 | 17407
Chart: 
| 2010 | 2015 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
WEO2025S | 2278 | 1889 | 2438 | 2691 | 5021 | 5904 | 6461 | 6739
WEO2024S | 2278 | 1889 | 2161 | 2313 | 3588 | 4510 | 5402 | 5946 | 6214
WEO2023S | 2278 | 1889 | 2306 | 2165 | 3886 | 4755 | 5519 | 5906 | 6124
WEO2022S | 2278 | 1889 | 2202 | 2385 | 4170 | 5055 | 5720 | 6057 | 6140
WEO2021S | 2278 | 1889 | 2323 | 2290 | 4813 | 5897 | 6813 | 7318 | 7465
Chart: 
| 2010 | 2015 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
WEO2025S | 14185 | 16033 | 16639 | 17113 | 19590 | 19773 | 19740 | 19570
WEO2024S | 14178 | 16054 | 16488 | 16255 | 16627 | 16853 | 16901 | 17085 | 17249
WEO2023S | 14135 | 15924 | 16643 | 16362 | 16230 | 16401 | 16496 | 16904 | 17197
WEO2022S | 14141 | 15937 | 16454 | 16904 | 16860 | 17245 | 17948 | 18698 | 19360
WEO2021S | 14126 | 15932 | 16589 | 16135 | 18503 | 20170 | 21692 | 23420 | 24927
Chart: 
| 2010 | 2015 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
WEO2025S | 28843 | 33314 | 40281 | 40986 | 41664 | 38640 | 35959 | 33049
WEO2024S | 28843 | 33315 | 40727 | 40953 | 39058 | 35816 | 32398 | 30285 | 28278
WEO2023S | 28720 | 33348 | 38468 | 40356 | 38574 | 34709 | 31632 | 29149 | 27229
WEO2022S | 28720 | 33348 | 38188 | 38547 | 38660 | 34746 | 32190 | 30190 | 28419
WEO2021S | 28722 | 33352 | 39101 | 38217 | 39898 | 38921 | 38862 | 38432 | 37129
Chart: 
| 2010 | 2015 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
WEO2025S | 5195 | 6148 | 5372 | 5492 | 6182 | 6096 | 6052 | 6153
WEO2024S | 5198 | 6148 | 5447 | 5422 | 5847 | 6262 | 6331 | 6336 | 6387
WEO2023S | 5195 | 6148 | 5612 | 5444 | 5894 | 6054 | 6085 | 6192 | 6236
WEO2022S | 5194 | 6148 | 5203 | 5635 | 5573 | 5940 | 6144 | 6231 | 6284
WEO2021S | 5204 | 6158 | 5782 | 5230 | 5414 | 5838 | 6260 | 6565 | 6713
Chart: 
| 2010 | 2015 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
WEO2025S | 23945 | 19225 | 17477 | 17533 | 14181 | 12753 | 11542 | 10451
WEO2024S | 23932 | 19213 | 18731 | 17405 | 15857 | 13956 | 12577 | 11299 | 10318
WEO2023S | 23878 | 19178 | 21626 | 18775 | 16064 | 14240 | 12860 | 11466 | 10264
WEO2022S | 23973 | 19244 | 20437 | 21498 | 17496 | 16241 | 15313 | 14377 | 13512
WEO2021S | 23888 | 19194 | 20929 | 20397 | 20095 | 19112 | 18514 | 17806 | 17006
Chart: 
| 2010 | 2015 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
WEO2025S | 3714 | 4669 | 6065 | 5986 | 6941 | 7420 | 8083 | 9035
WEO2024S | 3715 | 4785 | 6135 | 6341 | 7077 | 7631 | 8235 | 9051 | 10074
WEO2023S | 3728 | 4814 | 6056 | 5924 | 7005 | 7462 | 7957 | 8662 | 9593
WEO2022S | 3724 | 4664 | 5705 | 5992 | 7483 | 8000 | 8581 | 9304 | 10122
WEO2021S | 3788 | 4671 | 5728 | 5702 | 7209 | 8039 | 8942 | 10031 | 11075
38
中東 ﾕｰﾗｼｱ
アジア太平洋（中印除く）
PJ
PJ
PJ
PJ
PJ
PJ
PJ
PJ
PJ

## Slide 39: 地域別のWEO2021～WEO2025の変化：再エネ需要
Chart: 
| 2010 | 2015 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
WEO2021S | 9374 | 11386 | 12626 | 12784 | 18800 | 21513 | 24184 | 26644 | 28979
WEO2022S | 9212 | 11061 | 12136 | 12828 | 19667 | 24427 | 28263 | 31155 | 33521
WEO2023S | 8831 | 10586 | 12006 | 12760 | 18723 | 23354 | 27672 | 31256 | 34511
WEO2024S | 8828 | 10581 | 12674 | 12637 | 17901 | 22133 | 26038 | 29797 | 33346
WEO2025S | 8841 | 10611 | 13126 | 13634 | 19116 | 21521 | 23957 | 26254
北米 中南米 欧州
WEO2025で北米、中南米、中東は下方シフト、特に北米はシフト幅が大きい
毎年大きく上方シフトしてきた中国は上げ止まり、インドは更に上方シフト
Chart: 
| 2010 | 2015 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
WEO2021S | 7742 | 8752 | 9509 | 9486 | 12585 | 14100 | 15807 | 17712 | 19526
WEO2022S | 7883 | 8697 | 9706 | 9983 | 13261 | 14798 | 16700 | 18662 | 20660
WEO2023S | 7668 | 8447 | 9473 | 10015 | 12900 | 14701 | 16497 | 18047 | 19612
WEO2024S | 7660 | 8456 | 9859 | 10322 | 12720 | 14383 | 16677 | 19043 | 21632
WEO2025S | 7672 | 8474 | 10595 | 10900 | 14642 | 16389 | 18282 | 20376
Chart: 
| 2010 | 2015 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
WEO2021S | 10295 | 12059 | 13805 | 14268 | 20216 | 22952 | 24829 | 26496 | 27863
WEO2022S | 10063 | 11856 | 14212 | 14937 | 20594 | 23313 | 25120 | 26772 | 28126
WEO2023S | 9893 | 11703 | 14548 | 14869 | 21301 | 24611 | 26929 | 28860 | 30257
WEO2024S | 9899 | 11710 | 14433 | 15084 | 21507 | 25538 | 28479 | 30422 | 31944
WEO2025S | 9928 | 11752 | 15135 | 15746 | 25131 | 27684 | 29558 | 31175
Chart: 
| 2010 | 2015 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
WEO2021S | 3341 | 4111 | 4467 | 4633 | 7943 | 10471 | 13118 | 15010 | 16532
WEO2022S | 3697 | 4585 | 5113 | 5404 | 9295 | 11959 | 14795 | 17636 | 20544
WEO2023S | 3691 | 4518 | 5514 | 5765 | 8658 | 10813 | 12876 | 15137 | 17277
WEO2024S | 3611 | 4452 | 5649 | 5832 | 7680 | 9486 | 11519 | 13660 | 15756
WEO2025S | 3686 | 4522 | 5928 | 6066 | 10056 | 12346 | 14576 | 16998
Chart: 
| 2010 | 2015 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
WEO2021S | 112 | 117 | 161 | 159 | 986 | 1766 | 2673 | 3687 | 4847
WEO2022S | 115 | 124 | 216 | 271 | 1043 | 1892 | 2853 | 3942 | 5197
WEO2023S | 97 | 115 | 228 | 268 | 1196 | 2037 | 3001 | 4046 | 5320
WEO2024S | 105 | 105 | 212 | 266 | 1341 | 2375 | 3498 | 4707 | 6442
WEO2025S | 102 | 113 | 275 | 343 | 1974 | 2958 | 4021 | 5515
Chart: 
| 2010 | 2015 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
WEO2021S | 1125 | 1124 | 1275 | 1317 | 1905 | 2504 | 3220 | 3974 | 4652
WEO2022S | 1123 | 1136 | 1414 | 1513 | 1769 | 2098 | 2493 | 2927 | 3379
WEO2023S | 980 | 988 | 1302 | 1303 | 1632 | 1933 | 2308 | 2699 | 3053
WEO2024S | 978 | 969 | 1167 | 1191 | 1450 | 1696 | 1967 | 2229 | 2450
WEO2025S | 978 | 969 | 1199 | 1289 | 1690 | 1973 | 2230 | 2465
Chart: 
| 2010 | 2015 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
WEO2021S | 4651 | 8188 | 11704 | 12933 | 24650 | 29927 | 34841 | 39313 | 43050
WEO2022S | 4733 | 8009 | 12377 | 14026 | 25844 | 32310 | 38584 | 44493 | 49683
WEO2023S | 4575 | 7807 | 13707 | 14875 | 29687 | 39164 | 47267 | 54508 | 59282
WEO2024S | 4565 | 7797 | 14966 | 16146 | 31822 | 43506 | 53995 | 62987 | 67949
WEO2025S | 4270 | 7487 | 15645 | 17893 | 42212 | 52880 | 62308 | 67233
Chart: 
| 2010 | 2015 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
WEO2021S | 2580 | 3125 | 4174 | 4415 | 7928 | 10653 | 13814 | 17187 | 20325
WEO2022S | 2768 | 3650 | 5273 | 5534 | 9606 | 13087 | 16876 | 20537 | 23604
WEO2023S | 2760 | 3639 | 5741 | 6224 | 10641 | 14186 | 18300 | 22641 | 26442
WEO2024S | 2720 | 3615 | 6266 | 6631 | 11018 | 14694 | 18834 | 23013 | 26974
WEO2025S | 2726 | 3443 | 6240 | 6616 | 15216 | 19719 | 24313 | 28818
Chart: 
| 2010 | 2015 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
WEO2021S | 8515 | 8313 | 8036 | 8470 | 13471 | 16399 | 19216 | 22013 | 24587
WEO2022S | 4908 | 5964 | 8183 | 9047 | 14897 | 18751 | 22270 | 25850 | 29043
WEO2023S | 4783 | 5823 | 8557 | 9387 | 14987 | 19012 | 22851 | 26587 | 30145
WEO2024S | 4791 | 5866 | 9129 | 9799 | 14270 | 18369 | 22514 | 26893 | 31392
WEO2025S | 4825 | 5903 | 9597 | 10194 | 18165 | 22605 | 27339 | 32173
39
中東 ﾕｰﾗｼｱ
アジア太平洋（中印除く）
PJ
PJ
PJ
PJ
PJ
PJ
PJ
PJ
PJ

## Slide 40: 地域別のWEO2021～WEO2025の変化：原子力需要
WEO2025で北米、欧州、アフリカ、ユーラシア、中国は大きく増加；北米の増加は劇的
WEO2025で中南米は大幅に低下
Chart: 
| 2010 | 2015 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
WEO2025S | 10205 | 10295 | 9922 | 9947 | 10350 | 13397 | 15961 | 18669
WEO2024S | 10205 | 10295 | 9837 | 9909 | 10028 | 10341 | 10647 | 10714 | 10880
WEO2023S | 10205 | 10295 | 9994 | 9795 | 10088 | 10226 | 10146 | 10092 | 10188
WEO2022S | 10205 | 10295 | 10140 | 9962 | 9869 | 9640 | 9786 | 9489 | 9652
WEO2021S | 10205 | 10295 | 10426 | 10174 | 8855 | 8333 | 7690 | 7017 | 7000
Chart: 
| 2010 | 2015 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
WEO2025S | 237 | 238 | 263 | 282 | 514 | 585 | 642 | 622
WEO2024S | 237 | 238 | 246 | 263 | 364 | 552 | 679 | 720 | 768
WEO2023S | 237 | 238 | 279 | 246 | 338 | 653 | 775 | 769 | 817
WEO2022S | 237 | 238 | 270 | 275 | 330 | 597 | 767 | 719 | 656
WEO2021S | 237 | 238 | 268 | 272 | 366 | 636 | 777 | 778 | 729
Chart: 
| 2010 | 2015 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
WEO2025S | 11267 | 10565 | 8173 | 8802 | 9164 | 8926 | 9311 | 9974
WEO2024S | 11267 | 10565 | 8181 | 8362 | 8513 | 8357 | 8505 | 8766 | 9108
WEO2023S | 11267 | 10565 | 9709 | 8198 | 8821 | 8194 | 7941 | 7974 | 8518
WEO2022S | 11267 | 10565 | 9113 | 9708 | 9212 | 8080 | 7849 | 7857 | 8492
WEO2021S | 11267 | 10565 | 10167 | 9158 | 8465 | 7574 | 7565 | 7607 | 7747
Chart: 
| 2010 | 2015 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
WEO2025S | 132 | 133 | 93 | 93 | 529 | 759 | 790 | 853
WEO2024S | 132 | 133 | 107 | 95 | 260 | 477 | 661 | 703 | 745
WEO2023S | 132 | 133 | 135 | 119 | 260 | 373 | 474 | 474 | 474
WEO2022S | 132 | 133 | 108 | 142 | 269 | 391 | 492 | 492 | 492
WEO2021S | 132 | 133 | 145 | 145 | 311 | 377 | 477 | 477 | 477
Chart: 
| 2010 | 2015 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
WEO2025S | 0 | 32 | 426 | 426 | 853 | 996 | 1091 | 1146
WEO2024S | 0 | 32 | 313 | 436 | 507 | 870 | 1006 | 1099 | 1179
WEO2023S | 0 | 32 | 165 | 280 | 489 | 712 | 801 | 894 | 974
WEO2022S | 0 | 32 | 63 | 152 | 552 | 779 | 868 | 962 | 1042
WEO2021S | 0 | 32 | 78 | 78 | 557 | 779 | 868 | 962 | 1042
Chart: 
| 2010 | 2015 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
WEO2025S | 1901 | 2182 | 2411 | 2384 | 2853 | 3253 | 3514 | 3636
WEO2024S | 1901 | 2182 | 2482 | 2448 | 2384 | 2689 | 3074 | 3320 | 3435
WEO2023S | 1901 | 2182 | 2475 | 2483 | 2627 | 2982 | 3104 | 3220 | 3369
WEO2022S | 1901 | 2182 | 2398 | 2407 | 2532 | 2852 | 2964 | 3073 | 3195
WEO2021S | 1901 | 2182 | 2321 | 2397 | 2421 | 2744 | 2854 | 2962 | 3098
Chart: 
| 2010 | 2015 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
WEO2025S | 806 | 1863 | 4742 | 4918 | 10942 | 13578 | 14891 | 15951
WEO2024S | 806 | 1863 | 4558 | 4744 | 7001 | 10085 | 11451 | 12097 | 13178
WEO2023S | 806 | 1863 | 4446 | 4557 | 7184 | 9249 | 10877 | 12337 | 14024
WEO2022S | 806 | 1863 | 3996 | 4448 | 7018 | 9586 | 11111 | 12160 | 13190
WEO2021S | 806 | 1863 | 3800 | 3995 | 7362 | 9459 | 11205 | 12273 | 13331
Chart: 
| 2010 | 2015 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
WEO2025S | 287 | 408 | 523 | 593 | 2102 | 2830 | 3237 | 3672
WEO2024S | 287 | 408 | 500 | 522 | 1392 | 2188 | 2830 | 3237 | 3672
WEO2023S | 287 | 408 | 514 | 541 | 1392 | 2188 | 2830 | 3237 | 3672
WEO2022S | 287 | 408 | 469 | 462 | 1392 | 2188 | 2830 | 3237 | 3672
WEO2021S | 287 | 408 | 507 | 503 | 1190 | 1837 | 2421 | 2792 | 3189
Chart: 
| 2010 | 2015 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
WEO2025S | 5256 | 2349 | 3366 | 3553 | 5555 | 6072 | 6217 | 6404
WEO2024S | 5256 | 2349 | 3085 | 3414 | 5396 | 5610 | 5812 | 6082 | 6240
WEO2023S | 5256 | 2349 | 2965 | 3066 | 5572 | 5657 | 5762 | 5856 | 5906
WEO2022S | 5256 | 2349 | 2631 | 2751 | 5383 | 5562 | 5848 | 6034 | 6084
WEO2021S | 5256 | 2349 | 2754 | 2677 | 4466 | 4480 | 4526 | 4174 | 3884
40
北米 中南米 欧州
中東 ﾕｰﾗｼｱ
アジア太平洋（中印除く）
PJ
PJ
PJ
PJ
PJ
PJ
PJ
PJ
PJ

## Slide 41: 地域別のSTEPS変化：運輸部門の電力消費
中東 ﾕｰﾗｼｱ
北米 中南米 欧州
ユーラシア除く全ての地域で概ね上方シフトしていた運輸部門の電力消費が、WEO2025では北米が大きく下方シフト（中国、インド、アジア太平洋（中印除く）でも下方シフト）
ボリュームの大きい北米の下方シフトが世界の運輸部門の電化率の変化に影響している
Chart: 
| 2010 | 2015 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
WEO2025S | 42 | 59 | 110 | 130 | 926 | 1525 | 2069 | 2527
WEO2024S | 42 | 59 | 97 | 99 | 943 | 2343 | 3670 | 4741 | 5540
WEO2023S | 42 | 59 | 80 | 82 | 997 | 1946 | 2840 | 3589 | 4161
WEO2022S | 42 | 60 | 68 | 76 | 687 | 1313 | 1949 | 2523 | 3006
WEO2021S | 42 | 60 | 81 | 79 | 389 | 729 | 1205 | 1587 | 1935
Chart: 
| 2010 | 2015 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
WEO2025S | 22 | 18 | 18 | 19 | 162 | 291 | 428 | 563
WEO2024S | 22 | 18 | 21 | 21 | 70 | 154 | 265 | 396 | 544
WEO2023S | 22 | 18 | 18 | 17 | 58 | 117 | 206 | 314 | 441
WEO2022S | 22 | 18 | 18 | 18 | 53 | 110 | 184 | 295 | 443
WEO2021S | 22 | 18 | 20 | 19 | 48 | 94 | 163 | 245 | 351
Chart: 
| 2010 | 2015 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
WEO2025S | 273 | 269 | 347 | 369 | 1990 | 3019 | 3778 | 4209
WEO2024S | 273 | 269 | 307 | 332 | 984 | 1925 | 2828 | 3460 | 3813
WEO2023S | 273 | 269 | 292 | 297 | 1036 | 1822 | 2561 | 3114 | 3443
WEO2022S | 272 | 269 | 259 | 278 | 852 | 1271 | 1675 | 2056 | 2365
WEO2021S | 272 | 268 | 283 | 273 | 861 | 1357 | 1918 | 2395 | 2714
Chart: 
| 2010 | 2015 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
WEO2025S | 17 | 20 | 19 | 20 | 87 | 168 | 284 | 414
WEO2024S | 17 | 20 | 19 | 19 | 41 | 97 | 175 | 271 | 390
WEO2023S | 17 | 20 | 20 | 21 | 42 | 77 | 125 | 190 | 273
WEO2022S | 17 | 20 | 18 | 19 | 41 | 77 | 127 | 199 | 307
WEO2021S | 17 | 20 | 20 | 19 | 39 | 61 | 92 | 136 | 193
Chart: 
| 2010 | 2015 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
WEO2025S | 48 | 61 | 125 | 135 | 497 | 780 | 1061 | 1330
WEO2024S | 48 | 60 | 90 | 97 | 332 | 552 | 810 | 1042 | 1266
WEO2023S | 48 | 60 | 71 | 77 | 330 | 554 | 814 | 1094 | 1382
WEO2022S | 48 | 60 | 67 | 73 | 330 | 573 | 807 | 1040 | 1314
WEO2021S | 48 | 60 | 70 | 69 | 248 | 429 | 625 | 851 | 1164
Chart: 
| 2010 | 2015 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
WEO2025S | 100 | 108 | 128 | 137 | 606 | 973 | 1305 | 1596
WEO2024S | 100 | 108 | 125 | 125 | 368 | 713 | 1104 | 1483 | 1820
WEO2023S | 100 | 108 | 120 | 122 | 404 | 702 | 992 | 1257 | 1489
WEO2022S | 100 | 107 | 117 | 119 | 379 | 663 | 947 | 1213 | 1463
WEO2021S | 100 | 107 | 120 | 115 | 350 | 607 | 854 | 1145 | 1463
Chart: 
| 2010 | 2015 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
WEO2025S | 144 | 260 | 742 | 852 | 3265 | 4427 | 5227 | 5821
WEO2024S | 144 | 260 | 636 | 744 | 1997 | 3355 | 4651 | 5639 | 6256
WEO2023S | 144 | 260 | 566 | 587 | 1561 | 2229 | 2799 | 3225 | 3451
WEO2022S | 233 | 360 | 627 | 689 | 1495 | 1998 | 2590 | 3103 | 3400
WEO2021S | 233 | 360 | 596 | 619 | 1668 | 2365 | 3211 | 3830 | 4376
Chart: 
| 2010 | 2015 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
WEO2025S | 1 | 2 | 3 | 3 | 105 | 208 | 331 | 465
WEO2024S | 1 | 2 | 2 | 2 | 47 | 127 | 234 | 359 | 495
WEO2023S | 1 | 2 | 2 | 2 | 38 | 93 | 164 | 239 | 319
WEO2022S | 1 | 2 | 2 | 2 | 24 | 63 | 113 | 166 | 226
WEO2021S | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 16 | 31 | 50 | 72
Chart: 
| 2010 | 2015 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
WEO2025S | 328 | 314 | 334 | 343 | 396 | 435 | 472 | 511
WEO2024S | 328 | 314 | 328 | 332 | 354 | 379 | 409 | 437 | 464
WEO2023S | 328 | 314 | 322 | 327 | 344 | 367 | 390 | 409 | 426
WEO2022S | 328 | 314 | 297 | 313 | 345 | 377 | 407 | 435 | 461
WEO2021S | 328 | 314 | 319 | 303 | 408 | 472 | 549 | 623 | 698
41
アジア太平洋（中印除く）
PJ
PJ
PJ
PJ
PJ
PJ
PJ
PJ
PJ

## Slide 42: 地域別のSTEPS変化：運輸部門の電化率
北米 中南米 欧州
全ての地域でWEO2021～2024で連続上方シフトしていたのが、WEO2025で北米が大きく低下；2050年の電化率はWEO2024の26％からWEO2025では10％に低下
Chart: 
| 2010 | 2015 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
WEO2025S | 0.0014187 | 0.0019432 | 0.0036499 | 0.0043098 | 0.032242 | 0.055426 | 0.077756 | 0.097316
WEO2024S | 0.0014211 | 0.0019471 | 0.0032021 | 0.0032314 | 0.032218 | 0.090355 | 0.15849 | 0.2192 | 0.2606
WEO2023S | 0.0014211 | 0.0019471 | 0.0027405 | 0.002743 | 0.035342 | 0.074846 | 0.11602 | 0.15179 | 0.17916
WEO2022S | 0.0014176 | 0.0019661 | 0.0025284 | 0.0026148 | 0.024164 | 0.048338 | 0.075002 | 0.099436 | 0.12095
WEO2021S | 0.0014176 | 0.0019661 | 0.0025588 | 0.0029201 | 0.012963 | 0.02578 | 0.044503 | 0.059091 | 0.072714
Chart: 
| 2010 | 2015 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
WEO2025S | 0.01746 | 0.017216 | 0.021461 | 0.022754 | 0.14752 | 0.26207 | 0.37189 | 0.44997
WEO2024S | 0.018 | 0.017249 | 0.019134 | 0.020818 | 0.065824 | 0.14513 | 0.24534 | 0.33566 | 0.39616
WEO2023S | 0.017471 | 0.017246 | 0.018486 | 0.018537 | 0.069741 | 0.13577 | 0.21011 | 0.27323 | 0.31366
WEO2022S | 0.017422 | 0.017244 | 0.017944 | 0.01817 | 0.058621 | 0.093649 | 0.13204 | 0.16919 | 0.20133
WEO2021S | 0.017421 | 0.017178 | 0.017061 | 0.018829 | 0.059626 | 0.10243 | 0.15644 | 0.20481 | 0.23573
Chart: 
| 2010 | 2015 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
WEO2025S | 0.0046512 | 0.0042644 | 0.0034672 | 0.0036583 | 0.011762 | 0.019779 | 0.029206 | 0.037453
WEO2024S | 0.0046563 | 0.0042671 | 0.003525 | 0.0035822 | 0.0064976 | 0.01342 | 0.021029 | 0.028318 | 0.035607
WEO2023S | 0.0046639 | 0.0042909 | 0.0039976 | 0.0041048 | 0.0070175 | 0.01135 | 0.0161 | 0.021043 | 0.026436
WEO2022S | 0.0046359 | 0.0042882 | 0.0038544 | 0.0038291 | 0.0064689 | 0.010465 | 0.014866 | 0.020172 | 0.027171
WEO2021S | 0.0046626 | 0.0043412 | 0.0040153 | 0.0042401 | 0.0059298 | 0.0080816 | 0.01057 | 0.013781 | 0.017188
Chart: 
| 2010 | 2015 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
WEO2025S | 0.00020563 | 0.00034477 | 0.00047755 | 0.00047483 | 0.013231 | 0.02415 | 0.035462 | 0.046058
WEO2024S | 0.00020627 | 0.00034566 | 0.0003319 | 0.00032557 | 0.0066866 | 0.016432 | 0.027018 | 0.036719 | 0.045923
WEO2023S | 0.00020597 | 0.00034566 | 0.0003543 | 0.00033434 | 0.0054551 | 0.012125 | 0.019545 | 0.026117 | 0.033047
WEO2022S | 0.00020597 | 0.00034566 | 0.00038045 | 0.0003523 | 0.0037606 | 0.0085773 | 0.013923 | 0.019133 | 0.025505
WEO2021S | 0.00020597 | 0.00034566 | 0.00034014 | 0.00039002 | 0.00086969 | 0.0020151 | 0.0036918 | 0.0054723 | 0.0075885
Chart: 
| 2010 | 2015 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
WEO2025S | 0.069477 | 0.066794 | 0.059031 | 0.059445 | 0.061701 | 0.064974 | 0.067506 | 0.070522
WEO2024S | 0.069477 | 0.066766 | 0.060651 | 0.060452 | 0.062313 | 0.064544 | 0.066928 | 0.068982 | 0.071771
WEO2023S | 0.069506 | 0.066709 | 0.063348 | 0.063955 | 0.06454 | 0.065396 | 0.067673 | 0.071192 | 0.07504
WEO2022S | 0.069506 | 0.066709 | 0.062329 | 0.060659 | 0.064019 | 0.066455 | 0.071291 | 0.076142 | 0.079841
WEO2021S | 0.069506 | 0.066709 | 0.062882 | 0.064619 | 0.073302 | 0.08034 | 0.089181 | 0.097344 | 0.1059
Chart: 
| 2010 | 2015 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
WEO2025S | 0.017478 | 0.021447 | 0.046832 | 0.053531 | 0.20912 | 0.2949 | 0.35804 | 0.40303
WEO2024S | 0.017442 | 0.021408 | 0.04715 | 0.048093 | 0.11398 | 0.19416 | 0.28558 | 0.37018 | 0.4302
WEO2023S | 0.017442 | 0.021408 | 0.038733 | 0.04098 | 0.095299 | 0.14371 | 0.19366 | 0.23458 | 0.26116
WEO2022S | 0.027921 | 0.0294 | 0.045981 | 0.045939 | 0.088524 | 0.12345 | 0.1663 | 0.20251 | 0.22262
WEO2021S | 0.027921 | 0.0294 | 0.043596 | 0.045947 | 0.086676 | 0.12171 | 0.17045 | 0.20882 | 0.24249
Chart: 
| 2010 | 2015 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
WEO2025S | 0.017647 | 0.016567 | 0.023841 | 0.024443 | 0.058636 | 0.080379 | 0.1002 | 0.12025
WEO2024S | 0.017647 | 0.016416 | 0.018983 | 0.019311 | 0.048616 | 0.071456 | 0.095305 | 0.11671 | 0.13963
WEO2023S | 0.017647 | 0.016416 | 0.016597 | 0.016283 | 0.050351 | 0.074074 | 0.098108 | 0.12288 | 0.15002
WEO2022S | 0.017647 | 0.016416 | 0.017281 | 0.017213 | 0.04826 | 0.065719 | 0.081688 | 0.10119 | 0.12719
WEO2021S | 0.017693 | 0.016456 | 0.015916 | 0.018206 | 0.033005 | 0.044739 | 0.057434 | 0.072654 | 0.094982
Chart: 
| 2010 | 2015 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
WEO2025S | 0.0089952 | 0.0086015 | 0.0092646 | 0.0098201 | 0.037837 | 0.058845 | 0.076325 | 0.090027
WEO2024S | 0.0089944 | 0.0086028 | 0.0092115 | 0.0090455 | 0.023334 | 0.04202 | 0.060877 | 0.077051 | 0.090565
WEO2023S | 0.0090375 | 0.0086359 | 0.0095299 | 0.009381 | 0.026881 | 0.04373 | 0.05846 | 0.070298 | 0.079843
WEO2022S | 0.0090375 | 0.0085395 | 0.0093287 | 0.0093122 | 0.022907 | 0.036295 | 0.049638 | 0.062145 | 0.073706
WEO2021S | 0.0090342 | 0.0085395 | 0.0087178 | 0.0092809 | 0.020851 | 0.031932 | 0.042437 | 0.054299 | 0.067647
42
中東 ﾕｰﾗｼｱ
アジア太平洋（中印除く）
Chart: 
| 2010 | 2015 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
WEO2025S | 0.0035913 | 0.0024951 | 0.0023044 | 0.0023807 | 0.016727 | 0.027706 | 0.037816 | 0.047058
WEO2024S | 0.003593 | 0.0024986 | 0.0027748 | 0.00271 | 0.0079645 | 0.016007 | 0.025138 | 0.034798 | 0.045269
WEO2023S | 0.003593 | 0.0025021 | 0.0025467 | 0.0023013 | 0.006669 | 0.012148 | 0.019794 | 0.028823 | 0.03913
WEO2022S | 0.0036012 | 0.0025052 | 0.002754 | 0.0025133 | 0.0063756 | 0.012046 | 0.018928 | 0.028666 | 0.041718
WEO2021S | 0.0035965 | 0.0025049 | 0.0027089 | 0.0028911 | 0.0059709 | 0.01038 | 0.016302 | 0.022753 | 0.031359

## Slide 43: 地域別STEPSのWEO2021～2025の比較分析の結果
米国がWEO2025で最も大きく変化
  毎年下方シフトしていた石油、ガス、石炭はWEO2025で上方シフト⇒一次エネルギー需要の 上方シフトの要因
  毎年上方シフトしてきた再エネはWEO2025で下方シフト
  「横ばい」だった原子力がWEO2025で激増に変化
⇒トランプ政権のエネルギードミナンス政策が反映されていると考えられる
中国は概ね変化していない
  石油、石炭が「過去の増加傾向に対して間もなく減少」と不連続な変化が想定されている点は 変わらず
  天然ガスと原子力が増加⇒一次エネルギー需要の上方シフトの要因（CO2は大きく増えない！）
  毎年大きく上方シフトしてきた再エネがついに上げ止まった
⇒中国の（不自然な）石油、石炭、再エネの想定を変化させると、STEPSの主要な特徴である化石燃料のピーク 時期やCO2排出量低下プロファイルが大きく変化してしまうので触れないということか
43

## Slide 44: CPSとSTEPSの比較を故意に難しくしている？

## Slide 45
←CPS
STEPS→
45

## Slide 46: 一次エネルギー供給（TES）
CPS：燃料別、地域別のTES
46
STEPS：燃料別のTESと指標の成長率

## Slide 47: 最終エネルギー消費（TFC)
47
CPS：地域別のTFCと省エネ進捗度
STEPS：地域別の部門別TFC

## Slide 48: 産業部門のエネルギー消費
48
CPS：燃料別、業種別
STEPS：先進国、途上国の燃料別

## Slide 49: WEO2025の構成

## Slide 50: Section構成（sub-section構成は次頁以降に）
Part A: Overview and context (90p)
1 Overview and key findings
2 Setting the scene
Part B: Outlooks based on existing trends and policies（160p）
3 Current Policies Scenario（50p）
4 Stated Policies Scenario（60p）
5 Implications of CPS and STEPS（50p）
Part C: Outlooks based on goals and pledges（40p）
6 Achieving access for all
7 Net Zero Emissions by 2050（40p）
Part D: Regional insights（55p）
8 Regional insights
50

## Slide 51: Part A: Overview and context
１Overview and key findings
1.1 Which way is the energy world heading?
1.2 What are the implications of the IEA scenarios for the global climate and for COP30?
1.3 How are the drivers of future global energy demand different from those in the past?
1.4 What does the Age of Electricity mean for affordability?
1.5 How much difference will AI make to the future of energy?
1.6 What more needs to be done to provide universal, affordable access to electricity and clean cooking?
1.7 How are critical minerals and other emerging issues changing the energy security landscape?
1.8 Where will all the LNG go?
1.9 There is ample manufacturing capacity for many clean energy technologies, especially solar PV and batteries: will we use it?
1.10 Where are the gaps in global energy investment?
51

## Slide 52: Part B: Outlooks based on existing trends and policies
2 Setting the scene
2.1 Introduction
2.2 Context for the World Energy Outlook-2025
2.3 WEO scenarios
3 Current Policies Scenario
3.1Introduction
3.2 Overview
3.3 Total final consumption
3.4 Electricity
3.5 Fossil fuels
3.4 Electricity
3.5 Fuels
4 Stated Policies Scenario
4.1Introduction
4.2 Overview
4.3 Total final consumption
5 Implications of CPS and STEPS
5.1 Overview
5.2 Energy security
5.3 Emissions
5.4 Investment and affordability
52

## Slide 53
Part C: Outlooks based on goals and pledges
6 Achieving access for all
6.1 Introduction
6.2 Clean cooking
6.3 Electricity access
6.4 Moving beyond access
7 Net Zero Emissions by 2050
7.1 Context
7.2 Pathways for emissions and temperature
7.3 Energy pathways in the NZE Scenario
7.4 Implications
Part D: Regional insights
8 Regional insights
8.1 Introduction
8.2 United States
8.3 Latin America and the Caribbean
8.4 European Union
8.5 Africa
8.6 Middle East
8.7 Eurasia
8.8 China
8.9 India
8.10 Japan and Korea
8.11 Southeast Asia
53